## Водонепроницаемый DVD/CD/USB-ресивер для катеров

## Руководство по эксплуатации

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Данное устройство содержит лазерную систему и классифицируется как «Лазерный продукт класса 1». Для правильного использования данной модели необходимо внимательно прочитать настоящее Руководство по эксплуатации и сохранить его для будущего использования. В случае возникновения неполадок проигрывателя, пожалуйста, обратитесь в ближайший официальный сервисный центр.

Во избежание прямого попадания луча лазера не пытайтесь вскрывать корпус.

### ОСТОРОЖНО

Использование органов управления или регуляторов, или выполнение процедур, не описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации, может привести к опасному облучению.

Благодарим Вас за приобретение ресивера Clarion CMV1.

Пожалуйста, не используйте данное изделие в автомобилях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации перед началом использования данного оборудования.

После прочтения данного руководства сохраните его в легкодоступном месте (например, в бардачке).

Проверьте правильность заполнения вложенного гарантийного талона и храните его вместе с данным руководством.

# Содержание

…

# 1. Возможности

Водонепроницаемая передняя панель / шасси.

Возможность воспроизведения дисков DVD-Video, +/– R/RW и DivX.

Функция BBE MP для USB Audio.

## Возможности DVD Video

Помимо высокого качества изображения и звука, данный аппарат обладает и следующими функциями.

#### Примечание:

Описанные в данном разделе возможности зависят от программы диска DVD Video. Подробнее см. этикетку DVD диска.

Некоторые операции могут быть реализованы не так, как это описано в настоящей инструкции.

## Поддержка нескольких языков

DVD Video может поддерживать до 8 языков звукового сопровождения в одном фильме. Выберите тот из них, который предпочитаете.

Количество звуковых дорожек на разных языках, записанных на диске, указывается значком подобного вида:

## Функция смены ракурса просмотра

В фильме DVD Video, снятом с нескольких камер одновременно, можно выбрать ракурс просмотра.

Количество ракурсов просмотра, записанных на диске, указывается значком подобного вида:

## Функция субтитров

На диске DVD Video могут быть записаны субтитры на 32 языках, и Вы можете выбрать, на каком языке Вы предпочитаете просматривать субтитры.

Количество языков субтитров, записанных на диске, указывается значком подобного вида:

## Режим многовариантного фильма

Если диск DVD Video содержит несколько сценариев одного фильма, можно выбрать наиболее предпочтительный. Порядок управления режимом отличается для разных дисков. Следуйте выводимым во время воспроизведения указаниям по выбору варианта сценария.

## Меню диска DVD

Во время воспроизведения DVD Video можно вызывать меню для выполнения различных настроек.

# Поддерживаемые типы дисков

Этот проигрыватель DVD Video может воспроизводить диски следующих типов:

|  | Поддерживаемые типы дисков |  |
| --- | --- | --- |
| DVD video | Audio CD | CD TEXT |

Кроме того, этот DVD-проигрыватель может воспроизводить диски CD-R/RW, DVD-R/RW, и DVD+R/RW, на которых записаны медиафайлы следующих типов:

Поддерживаемые типы медиафайлов

Более подробную информацию можно найти в разделах «Управление в режиме CD/MP3/WMA/AAC» (стр. 22) и «Управление в режиме DivX» (стр. 25).

## Относительно дисков CD Extra

Диски CD Extra - это диски, на которых записано две сессии. Первая сессия - это сессия звукозаписи, а вторая - сессия записи данных.

Самостоятельно записанные диски более чем с двумя записанными сессиями данных не могут воспроизводиться этим DVD-проигрывателем.

#### Примечание:

При воспроизведении дисков CD Extra распознается только первая сессия.

## Относительно воспроизведения дисков CD-R/CD-RW

Данный проигрыватель может воспроизводить диски CD-R/CD-RW, записанные в формате Audio CD или содержащие файлы MP3/WMA/AAC/DivX.

## Относительно воспроизведения дисков DVD-R/RW и DVD+R/RW

Данный проигрыватель может воспроизводить диски DVD-R/RW и DVD+R/RW, записанные в формате DVD Video или содержащие файлы MP3/WMA/AAC/DivX.

## Диски, воспроизведение которых невозможно

Данный проигрыватель не может воспроизводить диски DVD Audio, DVD-RAM, Video CD, Photo CD и т.д.

#### Примечание:

Может оказаться невозможным воспроизведение дисков, записанных на устройствах CD/DVD, вследствие параметров диска, трещин, запыленности/загрязнения диска, запыленности/загрязнения линзы проигрывателя и т.п.

При воспроизведении диска CD-R/RW, DVD-R/RW или DVD+R/RW, который не был финализирован при записи, возможна продолжительная пауза перед началом его воспроизведения. Кроме того, воспроизведение такого диска может оказаться невозможным в зависимости от способа записи.

Невозможно воспроизведение дисков Super Audio CD. Не поддерживается их воспроизведение даже при записи на гибридный диск.

## Примечание относительно регионального кодирования дисков DVD Video

В системе DVD Video применяется нумерация зон для DVD-проигрывателей и DVD-дисков, соответствующих регионам их продажи.

Код региона DVD Video приводится на этикетке диска, как в показанном ниже примере.

# 2. Меры предосторожности

1. При сильном холоде, если проигрыватель используется после включения нагревателя, на поверхности диска DVD/CD или оптических деталях проигрывателя может образоваться конденсат, что сделает нормальное воспроизведение невозможным. Если конденсат образовался на диске DVD/CD, протрите его мягкой тканью. Если конденсат образовался на оптических деталях проигрывателя, не используйте его в течение часа. Конденсат испарится естественным образом и восстановится нормальная работа проигрывателя.

2. Когда катер плывет в шторм, диск может сбиваться из-за сильной вибрации и ударов.

3. В данном устройстве используется точный механизм. Даже в случае возникновения неполадок никогда не вскрывайте самостоятельно корпус, не разбирайте и не смазывайте вращающиеся детали устройства.

4. Данное оборудование было проверено и найдено соответствующим ограничениям для цифровых устройств Class B в соответствии с Частью 15 Правил FCC.

Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокоммуникаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователю рекомендуется обратиться за консультацией по месту приобретения оборудования либо к опытному специалисту в области радио и телевидения.

#### Информация для пользователей:

Доработка или переделка данного изделия без одобрения предприятия-изготовителя ведет к прекращению гарантии и нарушению сертификатов безопасности устройства.

## О зарегистрированных торговых марках и т.п.

Данное изделие оснащено системой аппаратной защиты от копирования, охраняемой законодательно некоторыми патентами США и другими законами об интеллектуальной собственности. Применение данной технологии защиты от копирования возможно только с разрешения Корпорации Macrovision и ограничено применением в домашних условиях и других условиях ограниченного просмотра, если иное не разрешено Корпорацией Macrovision. Инженерный анализ и восстановление исходных текстов программ запрещен.

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Dolby» и знак в виде сдвоенной буквы D являются зарегистрированными торговыми марками компании Dolby Laboratories.

Windows Media™ и логотип Windows® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Корпорации Microsoft в США и других странах.

«DivX», «DivX Certified» и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivX, Inc. и используются по лицензии.

«Made for iPod» означает, что электронное устройство специально разработано для работы с плеерами iPod и сертифицировано производителем на соответствие стандартам Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности или местного законодательства.

iPod и iTunes являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

# 3. Органы управления

Основной блок

ИК-приемник

Передняя панель открыта

Прорезь для дисков

## Назначение кнопок

#### Кнопка [DISC] (Диск)

Используется для выбора режимов CD/MP3/WMA/AAC, DVD Video, DivX или режима CD-чейнджера.

#### Кнопка [AUX/iPod]

Используется для переключения в режим USB, iPod или AUX.

#### Кнопка [OPEN] (Открыть)

Переднюю панель можно открыть, нажав овальную кнопку «Clarion». Звук приглушается, а дисплей отключается, когда откидная панель открыта.

#### Кнопка [AM/FM]

Используется для переключения в режим радио.

Переключает диапазоны.

Нажмите и удерживайте эту кнопку для выполнения поиска или ручной настройки.

#### Кнопка [SAT]

Не используется.

#### Кнопка [MENU] (Меню)

Используется для переключения в режим меню.

Нажмите и удерживайте эту кнопку для перехода к первой записи или в главное меню.

#### Кнопка [ ]

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение одной секунды для начала воспроизведения или паузы при нахождении в другом режиме.

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение одной секунды в режиме DVD video или DivX для остановки воспроизведения.

В режиме видео DVD/DivX переключает режимы воспроизведения и паузы, а в других режимах отключает или включает звук.

#### Кнопка [ENTER] (Ввод)

Нажмите и удерживайте эту кнопку для ввода номера пункта меню DVD в режиме DVD video или DivX.

Подтверждает различные настройки.

#### Кнопка [RETURN] (Возврат)

Нажмите эту кнопку для возврата в предыдущий режим в некоторых режимах настройки и меню.

#### Кнопки [], [] (Поиск)

Переключают радиостанции в режиме радио или записи в режимах CD/MP3/WMA/AAC, USB/iPod, DivX и в режиме CD-чейнджера.

Переключают главы в режиме DVD video.

Нажмите и удерживайте одну из этих кнопок более одной секунды для перемотки вперед / назад.

#### ИК-приемник

Приемник сигналов пульта дистанционного управления. Рабочий диапазон: 30° во всех направлениях.

#### Ручка [UP/DOWN] (Вверх/Вниз)

Позволяет выбирать папки в режимах MP3/WMA/AAC/USB и DivX.

Переключает диски в режиме CD-чейнджера.

Переключает предварительные настройки радиостанций в режиме радио.

#### Ручка [VOLUME] (Громкость)

Поворачивая эту ручку можно регулировать громкость.

#### Кнопка [ADJUST] (Настройки)

Нажмите эту кнопку для входа в режим настройки.

#### Кнопка [OPTION] (Опции)

Нажмите эту кнопку для входа в режим выбора опций.

Нажмите и удерживайте эту кнопку для входа в режим настроек DVD (в режиме DVD video).

#### Кнопка [DISP] (Дисплей)

Нажимайте эту кнопку для переключения режимов индикации на экране.

Нажмите и удерживайте эту кнопку для изменения цвета дисплея.

#### Кнопка [AUDIO] (Звук)

Нажмите эту кнопку для входа в режим настройки звучания.

#### Кнопка [POWER] (Питание)

Нажмите эту кнопку для включения питания.

Нажмите и удерживайте эту кнопку для отключения питания.

Когда питание включено, нажимайте эту кнопку для включения или отключения монитора.

#### Прорезь для дисков

Прорезь для вставки компакт-дисков.

#### Кнопка [] (Извлечь)

Извлекает компакт-диск, когда он вставлен в устройство.

#### Кнопка [RESET] (Сброс)

Нажмите эту кнопку при возникновении следующих симптомов:

Ничего не происходит при нажатии кнопок.

Информация на экране неточная.

Некоторые настройки останутся в памяти ПЗУ даже после отключения питания или нажатия кнопки сброса.

# Применение проводного пульта дистанционного управления (опция)

Следующие процедуры можно выполнять с помощью отдельно приобретаемого проводного пульта дистанционного управления CMRC5 (показан ниже), CMRC6 или CMRC7.

Примечание:

Если пульт ДУ был подключен к устройству, когда оно включено, пожалуйста, перезапустите устройство, чтобы оно работало нормально.

Кнопка [ /SOURCE]

Нажмите эту кнопку для включения питания, нажмите и удерживайте ее в течение одной секунды для отключения питания.

При каждом коротком нажатии этой кнопки режимы переключаются в следующем порядке:

Режим радио ➜ режим CD/MP3/WMA/AAC/DivX/DVD ➜ режим USB/iPod  ➜ режим CD-чейнджера ➜ режим AUX1 ➜ режим AUX2 ➜ режим радио…

#### Примечание:

Если вышеуказанное оборудование не подключено, соответствующий режим нельзя выбрать.

#### Кнопка [ENTER] (Ввод)

Подтверждает различные операции.

#### Кнопки [ ], [ ]

Нажмите кнопку [] для увеличения громкости, нажмите кнопку [] для уменьшения громкости.

#### Кнопки [ ], [ ]

Нажмите кнопку [] для начала воспроизведения с начала следующей записи. Нажмите кнопку [] для начала воспроизведения с начала текущей записи. При повторном нажатии выбирается предыдущая запись.

Нажмите и удерживайте кнопку [] для перемотки вперед.

Нажмите и удерживайте кнопку [] для перемотки назад (в режиме CD-чейнджера, режимах CD/MP3/WMA/AAC/DivX, DVD и USB/iPod).

Если нажать и удерживать кнопку [] или [] более одной секунды перемотка вперед или назад будет выполняться быстрее, чем в обычном режиме, а если нажать и удерживать их более 3 секунд, эта операция будет выполняться еще быстрее (в режимах CD/MP3/WMA/AAC/DivX и DVD).

Позволяют выбрать требуемый пункт меню DVD (в режиме DVD).

Нажимайте эти кнопки для выполнения автоматической или ручной настройки радиостанций (в режиме радио).

#### Кнопки [ ], [ ]

Переключают предварительные настройки радиостанций (в режиме радио)

Позволяет выбирать папки (в режиме MP3/WMA/AAC/DivX или USB).

Переключают диски (в режиме CD-чейнджера).

Позволяют выбрать требуемый пункт меню DVD (в режиме DVD).

#### Кнопка [MENU/BAND] (Меню/Диапазон)

При каждом нажатии этой кнопки диапазоны переключаются в следующем порядке:

FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение одной секунды для переключения между режимами автоматической и ручной настройки (в режиме радио).

Нажмите и удерживайте эту кнопку для входа в режим поиска по списку (в режимах MP3/WMA/AAC/DivX и USB).

Нажмите эту кнопку для входа в режим меню (в режимах DVD и iPod).

Нажмите и удерживайте эту кнопку одну секунду для перехода в главное меню (в режимах DVD и iPod).

#### Примечание:

Пожалуйста, не используйте кнопки [], [] и [ENTER] беспроводного пульта ДУ в режиме меню iPod.

Нажмите и удерживайте эту кнопку для начала воспроизведения с первой записи текущей папки (в режимах MP3/WMA/AAC/DivX и USB).

Нажмите эту кнопку для начала воспроизведения с первой записи данного диска (в режиме CD-чейнджера).

#### Кнопка [ ]

Нажмите кнопку [ ]. Звук будет немедленно отключен. Для отмены этого режима нажмите кнопку [] еще раз (в режиме радио).

Нажмите эту кнопку для начала воспроизведения или паузы (в режимах CD/MP3/WMA/AAC/DivX, DVD, USB/iPod иди в режиме CD-чейнджера).

Нажмите и удерживайте эту кнопку для остановки воспроизведения (в режимах DivX и DVD).

#### ИК-приемник

Приемник сигналов беспроводного пульта дистанционного управления. Рабочий диапазон: 30° во всех направлениях.

## Применение беспроводного пульта дистанционного управления

Передатчик сигнала 
Рабочий диапазон: 30° во всех направлениях.

## Установка батареи

1. Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки и снимите ее.

2. Вставьте батарею CR2025, входящую в комплект пульта ДУ, в направлении, показанном на рисунке, а затем закройте заднюю крышку.

| Вид сзади | Батарея CR2025 | Задняя крышка |
| --- | --- | --- |

#### Примечание:

Неправильное использование батареи может привести к ее взрыву.

Обратите внимание на следующие плавила:

Не допускайте короткого замыкания батареи, не разбирайте и не нагревайте её.

Не бросайте батарею в огонь.

Правильно утилизируйте разряженные батареи.

## Назначение кнопок пульта дистанционного управления

#### Примечание:

Некоторые функции могут различаться в зависимости от типа диска.

#### Кнопка [SOURCE] (Источник)

Нажимайте эту кнопку для переключения режимов ресивера, например, режима радио, режима DVD и т.д.

Нажмите и удерживайте для отключения питания.

Нажмите для включения питания.

#### Кнопка [RETURN] (Возврат)

Нажмите для возврата к предыдущей странице, когда отображается меню DVD. Однако эта кнопка может не работать с некоторыми дисками (в режиме DVD Video).

#### Кнопка [ENT] (Ввод)

Нажмите для фиксации выбранного пункта меню DVD (в режиме DVD Video).

Нажмите и удерживайте для ввода номера пункта меню DVD (в режиме DVD Video).

#### Кнопка [SET UP] (Настройки)

Нажмите для входа в меню настроек (в режиме DVD Video).

#### Примечание:

Эта кнопка должна использоваться для основного блока, а не для проводного пульта ДУ.

#### Кнопка []

Нажимайте для отключения или включения звука (в режиме радио).

Нажмите для начала воспроизведения или паузы видео или звука (в режимах CD/MP3/WMA/AAC/DivX, DVD, USB).

Удерживайте более одной секунды для остановки воспроизведения видео (в режимах DVD video и DivX).

#### Кнопка [AUDIO] (Звук)

Нажмите для выбора языка звукового сопровождения (в режимах DVD video и DivX).

#### Кнопка [SUB TITLE] (Субтитры)

Нажмите для выбора языка субтитров (в режимах DVD video и DivX).

#### Кнопка [ANGLE] (Ракурс)

Нажмите для настройки функции нескольких ракурсов (в режиме DVD Video).

#### Кнопки [], []

Нажмите для выбора следующей предварительной настройки радиостанции с меньшим или большим номером (в режиме радио).

Нажмите для выбора следующего меньшего или большего номера главы (в режиме DVD Video).

Нажмите для выбора следующей записи с меньшим или большим номером (в режимах CD/MP3/WMA/AAC/DivX и USB/iPod).

Удерживайте для выполнения перемотки назад или вперед (в режимах CD/MP3/WMA/AAC/DivX и USB/iPod).

#### Кнопка [MENU] (Меню)

Нажмите для отображения меню диска DVD (в режиме DVD Video).

#### Кнопки [], []

Нажимайте для выбора требуемого пункта меню DVD (в режиме DVD Video).

Нажимайте для выбора папок (в режимах MP3/WMA/AAC/DivX и USB).

Нажимайте для выбора диска (в режиме CD-чейнджера).

#### Кнопки [], []

Нажимайте для выбора требуемого пункта меню DVD (в режиме DVD Video).

#### Кнопки [VOL –], [VOL +] (Громкость)

Уменьшают или увеличивают громкость звука.

#### Кнопка [BAND] (Диапазон)

Переключает диапазоны радиоприема (в режиме радио)

Нажмите для выбора первой записи (в режимах MP3/WMA/AAC/DivX/USB или в режиме CD-чейнджера).

Нажмите и удерживайте для перехода к следующему диску в порядке увеличения номеров в режиме CD-чейнджера.

# 4. Основные операции

#### Примечание:

Информация в данном разделе относится к разделу 3 «Органы управления» (стр. 5).

## Включение и отключение питания

#### ОСТОРОЖНО

Снижайте громкость перед отключением устройства. Устройство запоминает последний уровень громкости. Если отключить ресивер с высоким уровнем громкости, при его включении внезапный скачек громкости может повредить Ваш слух и/или ресивер.

#### ВНИМАНИЕ

Когда открыта передняя панель, звук приглушается, а органы управления устройства и пульта ДУ отключаются. Всегда закрывайте переднюю панель после смены диска.

Попадание на устройство влаги, когда открыта передняя панель, может вызвать его повреждение или нарушение работы!

1. Нажмите кнопку [POWER]. Устройство автоматически запоминает последний использовавшийся режим и автоматически переходит в этот режим после включения.

2. Чтобы отключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку [POWER] более одной секунды.

## Регулировка громкости

1. Поворачивайте ручку [VOLUME] для регулировки громкости звука.

Уровень громкости отображается на дисплее в диапазоне от 0 (минимум) до 33 (максимум).

## Отключение монитора

Вы можете отключить экран монитора, чтобы он стал черным.

1. Нажмите кнопку [POWER].

Экран монитора отключится.

## Включение монитора

Нажмите любую кнопку или поверните ручку [UP/DOWN].

Экран монитора включится.

## Включение или отключение звука

Используйте эту функцию для мгновенного отключения звука (кроме режимов DVD/DivX).

1. Нажмите кнопку [ ]. Звук отключится, а на экране появится символ «».

2. Нажмите кнопку [] еще раз для отмены режима MUTE.

# Вставка и извлечение диска

### Правила обращения с дисками

## Обращение

У новых дисков могут быть шероховатые края. При использовании таких дисков проигрыватель может не работать или звук будет прерывистым. Чтобы выровнять края диска, воспользуйтесь чем-либо наподобие шариковой ручки.

Шариковая ручка

Шероховатости

Ни в коем случае не наклеивайте на диск этикеток и не делайте на нем надписей шариковой ручкой или карандашом.

Ни в коем случае не вставляйте компакт-диск, если к нему приклеилась липкая лента или что-либо подобное, или если на его поверхности есть следы клея. Если Вы вставите такой диск, то может оказаться невозможно извлечь его из DVD проигрывателя, а сам проигрыватель может выйти из строя.

Не пользуйтесь дисками с крупными царапинами, деформациями, трещинами и т.п. Воспроизведение таких дисков может привести к нарушению функционирования или к выходу проигрывателя из строя.

Чтобы извлечь диск из коробки, нажмите в центре коробки и, аккуратно держа диск за края, поднимите его.

Не пользуйтесь имеющимися в продаже защитными приспособлениями для дисков, дисками со стабилизаторами и т.п. При этом диск может быть поврежден, а механизм проигрывателя может сломаться.

## Хранение

Не подвергайте диск воздействию прямого солнечного света или нагреву.

Берегите диск от воздействия избыточной влажности и пыли.

Не держите диск возле обогревателей.

## Очистка

Чтобы стереть отпечатки пальцев и пыль, протрите диск мягкой тканью в направлении от центра к краям.

Не пользуйтесь при очистке компакт-дисков никакими растворителями наподобие имеющихся в продаже очистителей, антистатиков или разбавителей.

В случае применения специального очистителя для компакт-дисков просушите диск, прежде чем прослушивать его.

## Вставка дисков

## Загрузка диска

1. Нажмите кнопку [OPEN], чтобы открыть прорезь для вставки диска за передней панелью.

2. Вставьте диск в центр прорези стороной с надписями кверху. Воспроизведение диска начнется автоматически.

3. Закройте переднюю панель.

Нажмите в центре передней панели, чтобы закрыть ее.

#### ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы, закрывая переднюю панель.

#### Примечания:

Если передняя панель не открывается полностью, аккуратно откройте ее вручную.

Всегда закрывайте переднюю панель после вставки диска.

## После вставки диска

Система автоматически переключится в режим, соответствующий типу диска, и начнет воспроизводить диск.

#### Когда вставлен диск DVD video:

Система переключается в режим DVD Video. См. раздел «Управление в режиме DVD Video» (стр. 16).

#### Когда вставлен диск CD/DVD с файлами CD/MP3/WMA/AAC/DivX:

Система переключается в режим /MP3/WMA/AAC или DivX в соответствии с настройкой параметра Playform. См. раздел «Управление в режимах CD/MP3/WMA/AAC» (стр. 22) или «Управление в режиме DivX» (стр. 25).

#### Примечание:

Никогда не вставляйте посторонние предметы в прорезь для дисков.

Если диск не вставляется легко, внутри механизма уже может быть другой диск или устройство может быть неисправно.

Нельзя использовать диски Single Play (8 см).

# Извлечение диска

## Функция аварийного извлечения

При нажатии кнопки [] диск извлекается, даже если питание устройства не включено.

1. Нажмите кнопку [OPEN], чтобы открыть переднюю панель.

#### Примечание:

Если передняя панель не откроется до конца, аккуратно откройте ее вручную.

2. Нажмите кнопку [EJECT] (Извлечь). Извлеките диск после его появления.

3. Закройте переднюю панель.

Нажмите в центре передней панели, чтобы закрыть ее.

#### Примечания:

Всегда закрывайте переднюю панель после извлечения диска.

Если попытаться вручную вставить компакт-диск до автозагрузки, можно повредить его.

Если компакт-диск (12-см) остается в извлеченном положении более 15 секунд, он автоматически загружается обратно (автозагрузка).

#### ОСТОРОЖНО

Не пытайтесь засовывать пальцы в прорезь для вставки диска. Также никогда не вставляйте в прорезь посторонние предметы.

Не вставляйте диски, имеющие наклейки или ценники, а также диски с остатками клея от наклеек или ценников. Эти диски могут застрять внутри устройства и повредить его.

# Подключение / отключение запоминающих устройств USB

Данное устройство имеет один порт USB (Universal Serial Bus), совместимый со стандартами USB 1.1 и USB 2.0.

## Поддерживаемые запоминающие устройства USB

Эта система может управлять следующими типами запоминающих устройств USB, подключенными к USB-порту:

Apple iPod

Память USB

## Относительно плееров Apple iPod

Плееры iPod можно подключать, используя соединительный кабель, входящий в их комплект, но в этом случае будет возможно воспроизведение только звука. Для просмотра видеофильмов, записанных в плеере iPod, с отображением видео на экране ресивера необходимо использовать специальный соединительный кабель, приобретаемый отдельно.

#### Примечание:

Эта система может не работать или работать неправильно с неподдерживаемыми моделями.

Более подробную информацию о поддерживаемых моделях iPod можно найти на сайте www.clarion.com.

Другие ограничения описаны в разделе «Управление в режиме iPod» (стр. 27).

## Относительно запоминающих устройств USB

Эта система может воспроизводить аудиофайлы (MP3/WMA/AAC), записанные на запоминающих устройствах USB, которые классифицируются как «запоминающие устройства USB». Вы можете использовать запоминающее устройство USB в качестве аудиоплеера, просто скопировав необходимые файлы на него.

#### Примечание:

Эта система может не работать или работать неправильно с некоторыми типами запоминающих устройств USB.

Файлы, имеющие защиту DRM, не воспроизводятся.

Другие ограничения описаны в разделе «Управление в режиме USB Memory» (стр. 30).

## Подключение запоминающего устройства USB

#### ОСТОРОЖНО

Ради Вашей безопасности не допускается подключение или отключение запоминающих устройств USB во время управления катером.

Не заводите двигатель, когда подключено запоминающее устройство USB, так как это может вызвать потерю или повреждение данных на устройстве. Подключите запоминающее устройство USB после запуска двигателя.

1. Если требуется, включите питание Вашего запоминающего устройства USB.

2. Следя за направлением разъемов, подключите запоминающее устройство USB к USB-порту ресивера.

На распознавание подключенного устройства может потребоваться некоторое время.

## После подключения устройства USB

Система автоматически переключится в режим, соответствующий типу подключенного устройства USB, и начнет воспроизведение.

### Когда подключен iPod:

Система переключается в режим iPod. См. раздел «Управление в режиме iPod» (стр. 27).

### Когда подключено запоминающее устройство USB:

Система переключается в режим USB Memory. См. раздел «Управление в режиме USB Memory» (стр. 30).

#### Примечание:

Никогда не вставляйте посторонние предметы в USB-порт.

Всегда вставляйте устройства USB в разъем до упора. Ненадежное подключение может быть причиной того, что устройство не распознается.

## Отключение запоминающего устройства USB

1. Убедитесь, что с запоминающим устройством USB не осуществляется обмен данными. Подробное описание этой процедуры можно найти в руководстве по эксплуатации Вашего устройства USB.

2. Извлеките запоминающее устройство USB из USB-порта.

#### ОСТОРОЖНО

Не забывайте отключать запоминающие устройства USB во время запуска двигателя.

В противном случае это может привести к потере или повреждению данных на запоминающем устройстве USB. Не глушите двигатель, когда подключено запоминающее устройство USB.

#### Примечание:

При включении питания ресивера, если не подключено устройство USB, на экране может появиться надпись «Media Check» (Проверка носителя), если выбран режим USB.

## Функция визуального вывода

## О функции визуального вывода

Эта функция становится доступна, когда к разъемам Visual Output на задней панели ресивера подключен внешний монитор.

Функция визуального вывода назначает отдельные видеовыходы данному ресиверу и необязательному заднему монитору. Поэтому другие люди могут смотреть видеозаписи от источника, выбранного на передней панели данного устройства.

#### Примечание:

Если изображение внешнего монитора искажено, система видеосигнала ресивера может быть настроена неправильно. Пожалуйста, настройте систему видеосигнала должным образом.

# 5. Управление в различных режимах

## Использование радио

## Изменение региона приема

Данное устройство изначально настроено на частотные диапазоны США — 10 кГц для AM и 200 кГц для FM. При использовании устройства в других странах могут быть выбраны интервалы диапазона частот приема, указанные ниже.

## Выбор региона приема

Предварительные настройки всех радиостанций теряются при изменении региона приема.

1. Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите требуемый радиодиапазон (FM или AM).

2. Нажмите кнопку [OPTION].

3. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Area Change» (Изменение региона).

4. Нажмите кнопку [ENTER].

Стандарт США (новая настройка)

Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «USA» .

Другие страны (новая настройка)

Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «ASIA» .

Стандарт Европы (изначальная настройка)

Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «EUROPE» .

6. Нажмите кнопку [ENTER].

## Прослушивание радиопередач

1. Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите режим радио.

2. Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите радиодиапазон. При каждом нажатии этой кнопки диапазоны переключаются в следующем порядке:

FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM ➜ FM1...

## Настройка

Предусмотрено 3 режима настройки: Автоматическая настройка, ручная настройка и выбор предварительных настроек.

## Автоматическая настройка

1. Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите требуемый диапазон (FM/AM).

2. Нажмите кнопку [] или [] для начала автоматического поиска радиостанций.

## Ручная настройка

Предусмотрено 2 режима настройки: Быстрая настройка и пошаговая настройка.

Если на экране не отображается надпись «MANUAL», нажмите и удерживайте кнопку [AM/FM] одну секунду.

### Быстрая настройка

Нажмите и удерживайте кнопку [] или [] в течение одной секунды для настройки радиостанции.

### Пошаговая настройка

Нажимайте кнопки [] и [] для выполнения ручной настройки радиостанций.

## Выбор предварительно сохраненной радиостанции

В память предварительных настроек можно записать в общей сложности 24 отдельные радиостанции (по 6 в каждом диапазоне — FM1, FM2, FM3, AM).

1. Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите радиодиапазон.

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора требуемой предварительной настройки.

4. Нажмите кнопку [ENTER] для настройки на сохраненную частоту приема.

#### Примечание:

После выбора диапазона Вы также можете поворачивать ручку [UP/DOWN] для выбора требуемой предварительной настройки.

## Занесение в память вручную

1. Используйте автоматическую или ручную настройку для выбора требуемой радиостанции.

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать номер предварительной настройки.

4. Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] две секунды для сохранения текущей радиостанции в память предварительных настроек.

5. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

## Автосохранение

Функция автосохранения позволяет автоматически сохранять настройки до 6 радиостанций в последовательном порядке. Если все шесть радиостанций не удается найти, любые ранее сохраненные настройки радиостанций остаются в памяти.

1. Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите требуемый диапазон (FM/AM).

2. Нажмите кнопку [OPTION].

3. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Auto Store» (Автосохранение).

4. Нажмите кнопку [ENTER].

Настройки радиостанций с хорошим качеством приема будут автоматически сохранены в память предварительных настроек.

Выполните шаги 2-4 для отмены автосохранения.

Если автосохранение выполняется в диапазонах FM, настройки радиостанций сохраняются в диапазоне FM3, даже если для сохранения был выбран диапазон FM1 или FM2.

## Сканирование предварительных настроек

Функция сканирования предварительных настроек по порядку настраивает радиостанции, записанные в памяти предварительных настроек. Эта функция полезна при поиске нужной сохраненной радиостанции.

1. Нажмите кнопку [AM/FM] и выберите требуемый диапазон (FM/AM).

2. Нажмите кнопку [OPTION].

3. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Preset Scan».

4. Нажмите кнопку [ENTER].

5. Когда требуемая радиостанция будет настроена, еще раз выполните шаги 1-3 для продолжения приема этой радиостанции.

# Управление в режиме DVD Video

## Выбор режима DVD Video

1. Вставьте видеодиск DVD в DVD-проигрыватель.

Система автоматически считает данные диска, переключится в режим DVD (режим DVD Video) и начнет воспроизведение после небольшой паузы.

См. также «Вставка и извлечение диска» (стр. 11).

#### ВНИМАНИЕ

Звук в фильмах может быть чрезмерно громким. Установите громкость на минимум и постепенно повышайте ее с появлением изображения.

### Когда диск DVD video уже вставлен:

1. Нажмите кнопку [DISC] для выбора режима DVD Video. Система переключится в режим DVD (режим DVD Video) и начнет воспроизведения с ранее сохраненной позиции.

Изменение настроек системы DVD

Примечание: Если процедура настройки выполняется во время воспроизведения диска DVD в середине, воспроизведение диска начнется с начала. 1. Нажмите и удерживайте кнопку [OPTION] для перехода в меню настроек. 2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать нужный пункт: TV Display (Экран ТВ) ↔ Angle (Ракурс) ↔ Menu Language (Язык меню) ↔ Audio Language (Язык звукового сопровождения) ↔ Subtitle Language (Язык субтитров) ↔ Password (Пароль) ↔ Country Code (Код страны) ↔ Parental Level (Уровень родительского контроля) ↔ NTSC/PAL 3. Нажмите кнопку [ENTER]. 4. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора параметра. 5. Нажмите кнопку [ENTER]. 6. Настройки нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим. В последующих разделах приводится только подробная информация о параметрах, а процедура их выбора опускается.

### Настройка размера экрана

Настройте размер экрана в соответствии с характеристиками тылового монитора, подключенного к ресиверу.

По умолчанию выбран вариант «Wide».

3-1. Выберите пункт «TV Display» (Экран ТВ).

4-1. Нажмите кнопку [ENTER].

5-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора варианта «Wide», «PS» или «LB» пункта TV Display, чтобы установить размер экрана «Wide», «Pan Scan» или «Letter Box».

При просмотре через широкоэкранный монитор (16:9)

Wide:

При просмотре через обычный монитор (4:3)

Pan Scan:

Левая и правая области экрана отрезаются.

Эта функция позволяет полностью отображать наиболее важную часть изображения на экране В некоторых случаях изображение можно перемещать (прокручивать).

#### Letter Box:

Сверху и снизу экрана отображаются черные полосы.

Этот метод позволяет показывать изображения Cinema Scope и Vista Vision, не урезая их, за счет создания черных полос сверху и снизу экрана.

### Настройка отображения символа смены ракурса

Вы можете включить отображение символа смены ракурса в сценах, где возможно переключение ракурсов.

По умолчанию эта функция отключена.

3-1. Выберите «Angle» (Ракурс).

4-1. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» или «Off» и, соответственно, включить или отключить отображение символа смены ракурса.

### Настройка языка меню диска

По умолчанию выбран английский язык.

3-1. Выберите пункт «Menu Language» (Язык меню)

4-1. Нажмите кнопку [ENTER].

5-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора требуемого языка.

### Настройка языка звукового сопровождения

По умолчанию выбран английский язык.

3-1. Выберите пункт «Audio Language» (Язык звукового сопровождения)

4-1. Нажмите кнопку [ENTER].

5-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора требуемого языка.

### Настройка языка субтитров

По умолчанию выбран английский язык.

3-1. Выберите пункт «Subtitle Language» (Язык субтитров)

4-1. Нажмите кнопку [ENTER].

5-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора требуемого языка.

Чтобы отключить субтитры, выберите «Off».

### Установка пароля для изменения уровня родительского контроля

По умолчанию установлен пароль «0000».

3-1. Выберите «Password» (Пароль).

4-1. Нажмите кнопку [ENTER].

4-2. Нажмите кнопку [] или [] для перемещения курсора.

5-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для ввода 4-разрядного пароля.

Введите старый пароль или «4356», а затем нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].

Введите новый пароль, а затем нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].

Введите этот же пароль еще раз, а затем нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].

#### Примечание:

При вставке диска с ограничениями просмотра появится сообщение с предложением ввести пароль. Диск нельзя будет просмотреть, пока не будет введен пароль.

### Установка кода страны

Установите код страны для настройки уровня родительского контроля.

По умолчанию установлен код «7166» (Соединенное Королевство).

3-1. Выберите пункт «Country Code» (Код страны).

4-1. Нажмите кнопку [ENTER].

4-2. Нажмите кнопку [] или [] для перемещения курсора.

5-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для ввода 4-разрядного кода страны (см. следующую таблицу).

#### Перечень кодов стран:

| Страна | Вводимый код |
| --- | --- |
| Албания | 6576 |
| Андорра | 6568 |
| Американское Самоа | 6583 |
| Австрия | 6584 |
| Бахрейн | 6672 |
| Бельгия | 6669 |
| Босния и Герцеговина | 6665 |
| Болгария | 6671 |
| Бермудские острова | 6677 |
| Хорватия (местное название: Hrvatska) | 7282 |
| Канада | 6765 |
| Кипр | 6789 |
| Чешская Республика | 6790 |
| Дания | 6875 |
| Египет | 6971 |
| Финляндия | 7073 |
| Франция | 7082 |
| (Франция, столица) | 7088 |
| Германия | 6869 |
| Греция | 7182 |
| Венгрия | 7285 |
| Исландия | 7383 |
| Иран | 7382 |
| Ирак | 7381 |
| Ирландия | 7369 |
| Израиль | 7376 |
| Италия | 7384 |
| Япония | 7480 |
| Иордан | 7479 |
| Кувейт | 7587 |
| Ливан | 7666 |
| Лесото | 7683 |
| Лихтенштейн | 7673 |
| Люксембург | 7685 |
| Македония (Бывшая Югославская Республика Македония) | 7775 |
| Мальта | 7784 |
| Монако | 7767 |
| Нидерланды | 7876 |
| (Антильские острова, Нидерланды) | 6578 |
| Норвегия | 7879 |
| Оман | 7977 |
| Польша | 8076 |
| Сен-Пьер и Микелон | 8077 |
| Пуэрто-Рико | 8082 |
| Португалия | 8084 |
| Катар | 8165 |
| Румыния | 8279 |
| Сан-Марино | 8377 |
| Саудовская Арабия | 8365 |
| Словакия (Словацкая Республика) | 8375 |
| Словения | 8373 |
| Южно-Африканская Республика | 9065 |
| Испания | 6983 |
| Свазиленд | 8390 |
| Швеция | 8369 |
| Швейцария | 6772 |
| Сирийская Арабская Республика | 8389 |
| Турция | 8482 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 6569 |
| Соединённое Королевство | 7166 |
| Соединенные Штаты Америки | 8583 |
| Город-государство Ватикан | 8665 |
| Виргинские острова (США) | 8673 |
| Йемен | 8969 |
| Югославия | 8985 |
| Фарерские острова | 7079 |
| Гибралтар | 7173 |
| Гренландия | 7176 |
| Острова Свальбарда и Ян Мейена | 8374 |

### Настройка уровня родительского контроля

Вы можете изменять уровень родительского контроля (ограничения на аудиовизуальное содержимое).

Эта функция позволяет вырезать сцены, которые неприемлемы для детей, или автоматически заменять их другими, заранее подготовленными сценами. Например, заменив сцены жестокого насилия или демонстрации секса безопасными сценами, Вы можете создать подходящий сюжет, как если бы он был таким изначально.

По умолчанию установлен уровень «8».

3-1. Выберите пункт «Parental Level» (Уровень родительского контроля).

4-1. Нажмите кнопку [ENTER].

4-2. Нажмите кнопку [] или [] для перемещения курсора.

5-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для ввода 4-разрядного пароля, а затем нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].

По умолчанию установлен пароль «0000».

5-2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать уровень от «1» до «8» или «No Parental» (Контроль отключен).

Отношение между категориями кодов DVD и уровнем родительского контроля показано в следующей таблице. Пользуйтесь этой таблицей при установке уровня родительского контроля.

| LEVEL7 | NC-17 (к просмотру не допускаются лица моложе 18 лет) |
| --- | --- |
| LEVEL6 | R (допуск ограничен) |
| LEVEL4 | PG-13 (требуется повышенное внимание родителей) |
| LEVEL3 | PG (рекомендуется присутствие родителей) |
| LEVEL1 | G (общая аудитория) |

Содержимое, ограничиваемое уровнем родительского контроля, меняется в зависимости от кодов стран.

### Настройка системы видеосигнала (NTSC/PAL)

По умолчанию выбрана система «PAL».

#### Примечание:

Эта настройка влияет только на видеовыход, к которому подключаются внешние устройства.

3-1. Выберите пункт «NTSC/PAL».

4-1. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «NTSC» или «PAL».

## Операции в режиме DVD Video

## Просмотр дисков DVD Video

После вставки диска автоматически включается режим воспроизведения.

Если воспроизведение не началось, нажмите кнопку [DISC].

Процедуры управления могут различаться у разных дисков.

### Относительно регулировки громкости во время воспроизведения дисков DVD Video

Эта система имеет независимый регулятор громкости для воспроизведения дисков DVD Video. Регулировка громкости во время воспроизведения диска DVD не влияет на громкость в других режимах и наоборот — регулировка громкости в других режимах не влияет на громкость во время воспроизведения DVD.

### Когда отображается меню DVD

У большинства дисков DVD Video появляется меню DVD.

После появления меню DVD можно выбирать его пункты, выполняя действия, описанные ниже.

## Операции в меню DVD

Некоторые операции могут отличаться в зависимости от диска.

### Открытие меню DVD

1. Нажмите кнопку [MENU] во время воспроизведения. Появится меню DVD.

Отображаемые пункты меню зависят от программы диска DVD.

### Управление меню DVD

Есть два способа управления в меню DVD.

Выбор пунктов меню

1. Нажимайте кнопки [] и [], или поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора требуемого пункта меню.

2. Нажмите кнопку [ENTER].

Ввод номера пункта меню напрямую

1. Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для ввода номера нужного пункта меню.

3. Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] для подтверждения ввода.

Если пункт с указанным номером отсутствует, изображение на экране не изменится.

### Функция главного меню

Нажмите и удерживайте кнопку [MENU] в течение одной секунды для перехода в главное меню диска DVD во время воспроизведения.

Если быстро нажать кнопку [MENU], произойдет возврат в предыдущее меню.

## Остановка воспроизведения

1. Нажмите и удерживайте кнопку [] в течение одной секунды во время воспроизведения. Воспроизведение остановится.

2. Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите кнопку [ ]. Воспроизведение продолжится со сцены, на которой оно было остановлено.

## Полная остановка воспроизведения

1. Нажмите и удерживайте кнопку [] в течение одной секунды во время воспроизведения.

Воспроизведение остановится.

2. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку [] в течение одной секунды.

Воспроизведение полностью остановится.

3. Нажмите кнопку [], чтобы начать воспроизведение с первой главы первого эпизода.

## Пауза воспроизведения

1. В режиме DVD Video нажмите кнопку [] во время воспроизведения.

Воспроизведение приостановится.

2. Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите кнопку [ ].

Воспроизведение продолжится.

## Замедленное воспроизведение

1. Нажмите кнопку [] во время воспроизведения, чтобы перейти в режим паузы.

2. Нажмите и удерживайте кнопку [] — начнется замедленное воспроизведение со скоростью 1/3 от нормальной. Отпустите эту кнопку, чтобы продолжить нормальное воспроизведение.

Замедленное воспроизведение не может выполняться в обратном направлении. Кроме того во время замедленного воспроизведения не воспроизводится звук.

## Перемотка вперед и назад:

1. Удерживайте нажатыми кнопку [] или [] во время воспроизведения.

Скорость воспроизведения вначале увеличится в 4 раза, а затем через три секунды в 16 раз.

Отпустите эту кнопку, чтобы продолжить нормальное воспроизведение.

Во время перемотки вперед или назад не воспроизводится звук.

Скорость перемотки вперед и назад может отличаться у разных дисков.

## Пропуск глав (поиск)

«Главы» — это небольшие сегменты, на которые делится «Эпизод» (фильм), записанный на диске.

1. Нажмите кнопку [] или [] во время воспроизведения.

С каждым нажатием кнопки будет пропускаться одна глава, а затем начнется воспроизведение.

|  | Текущее положение |  |
| --- | --- | --- |
| Глава | Глава | Глава |
| вниз |  | вверх |

Нажмите кнопку [] для начала воспроизведения с начала следующей главы.

Нажмите кнопку [] для начала воспроизведения с начала текущей главы. Если нажать эту же кнопку еще раз не позднее 4 секунд, воспроизведение начнется с начала предыдущей главы.

## Многократное воспроизведение

Эта функция многократно воспроизводит текущий эпизод или главу.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Chapter Repeat» (Повтор главы) или «Title Repeat» (Повтор эпизода).

3. Нажмите кнопку [ENTER].

4. Выполните те же действия, чтобы отключить режим многократного воспроизведения.

## Поиск по номеру главы / эпизода

Вы можете находить начало любой сцены по номерам глав или эпизодов, записанным на диске DVD Video.

«Главы» — это небольшие сегменты, на которые делится «Эпизод» (фильм), записанный на диске.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Direct Select» (Прямой ввод).

3. Нажмите кнопку [ENTER].

4. Нажмите кнопку [MENU], чтобы выбрать пункт «Chapter» (Глава) или «Title» (Эпизод).

5. Нажмите кнопку [] или [] для перемещения курсора.

6. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора номера главы или эпизода, который Вы хотите воспроизвести.

7. Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].

Воспроизведение начнется со сцены, имеющей указанный Вами номер.

Если указанный номер главы или эпизода отсутствует или поиск по номерам глав не разрешен, изображение на экране не изменится.

## Отображение / скрытие состояния воспроизведения

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Playtime» (Время воспроизведения).

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» (Включить) или «Off» (Отключить).

4. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

Состояние воспроизведения появится на экране.

| Номер эпизода | Номер главы | Время воспроизведения |
| --- | --- | --- |

## Переключение языков звукового сопровождения

Если на диске записано две или более звукозаписи или звуковых дорожки на разных языках, то во время воспроизведения их можно переключать.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Audio» во время воспроизведения.

3. При каждом нажатии кнопки [ENTER] будет происходить переключение языков.

В зависимости от диска на нем может быть записано до 8 звуковых дорожек. Уточните это по маркировке диска (значок * означает, что записано 8 звуковых дорожек).

В зависимости от диска переключение языка может быть невозможно для всего диска или для отдельных сцен.

Переключение звуковых дорожек может занять некоторое время.

При включении аппарата и при смене диска устанавливается тот язык, который был выбран изготовителем аппарата. Если такого языка на диске нет, выбирается язык, заданный на диске.

4. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

## Переключение субтитров

Если на диске DVD записаны субтитры на двух или более языках, то во время воспроизведения их можно переключать.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Subtitle» (Субтитры).

3. Нажимайте кнопку [ENTER] для выбора нужного языка.

В зависимости от диска на нем может быть записано до 32 вариантов субтитров. Уточните это по маркировке диска (значок * означает, что записано 8 вариантов субтитров).

Чтобы отключить субтитры, выберите «Off».

В зависимости от диска переключение может быть невозможно для всего диска или для отдельных сцен.

Переключение субтитров может занять некоторое время.

4. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

## Переключение ракурсов

Если видеофильм, записанный на диске DVD, снят с нескольких камер, то во время воспроизведения можно переключать ракурсы обзора.

1. Нажимайте кнопку [Angle] беспроводного пульта ДУ во время воспроизведения.

При каждом нажатии этой кнопки будет переключаться ракурс просмотра.

В зависимости от диска на нем может быть записано до 9 ракурсов просмотра. Уточните это по маркировке диска (значок * означает наличие нескольких ракурсов).

В зависимости от диска ракурсы могут переключаться плавно или через кратковременную остановку изображения.

В зависимости от диска переключение может быть невозможно для всего диска или для отдельных сцен.

Переключение ракурсов может занять некоторое время.

В зависимости от диска могут воспроизводиться сцены, записанные с двумя или более ракурсами съемки.

При включении аппарата и при смене диска устанавливается тот язык, который был выбран изготовителем аппарата. Если такого языка на диске нет, выбирается язык, заданный на диске.

# Управление в режимах CD/MP3/WMA/AAC

Данная система может воспроизводить файлы MP3/WMA/AAC, записанные на диске.

## О файлах MP3/WMA/AAC.

### Что такое MP3/WMA/AAC?

MP3, WMA и AAC — это форматы аудиофайлов, которые получили широкое распространение в среде персональных компьютеров и стали стандартными форматами.

MP3 — это методика сжатия звука, классифицируемая как audio layer 3 стандартов MPEG.

WMA (Windows Media Audio) — это технология сжатия звука, разработанная Корпорацией Microsoft.

AAC (Advanced Audio Coding) является более новой технологией сжатия звука, разработанной для совместного применения с форматами сжатия видео MPEG-2 и MPEG-4 и адаптированной в качестве стандартного аудиоформата для плееров iPod и iTunes компании Apple Inc.

Эти технологии позволяют сжимать исходные аудиоданные примерно в 10 раз, сохраняя высокое качество звука. Это значит, что на один диск CD-R/RW можно записать около 10 аудиодисков CD, что позволяет намного дольше слушать музыку, не меняя диски.

## Отображение тэгов файлов MP3/WMA/AAC

Если файл MP3/WMA/AAC содержит информацию тэгов (название записи, имя исполнителя и название альбома), то ее можно выводить на экран.

Эта система поддерживает тэги ID3 версии 1.x/2.x и тэги WMA.

#### Примечание:

Информация тэгов, содержащая 2-байтовые символы, может неправильно отображаться на экране.

Формат тэгов ID3 версии 2.x поддерживается не полностью. Данная система может отображать до 60 байт информации — остальная часть игнорируется.

Заголовки альбомов в виде тэгов WMA могут отображаться неправильно.

## Меры предосторожности при записи файлов MP3/WMA/AAC

### Общие правила

Файлы других форматов, кроме MP3/WMA/AAC, не воспроизводятся. Кроме того некоторые файлы могут не воспроизводиться из-за настроек кодирования.

Если файл не удается воспроизвести, вместо него воспроизводится следующий файл.

В зависимости от типа программного обеспечения для кодирования аудиоданных может быть внесен дополнительный шум.

Вы можете использовать для кодирования формат с переменной скоростью потока VBR (Variable Bit Rate). В этом случае отображаемое время воспроизведения может немного отличаться от фактического времени воспроизведения.

Файлы, имеющие защиту DRM (Digital Rights Management), не воспроизводятся.

### Файлы MP3

Установите частоту дискретизации:

MPEG1 Layer3: 32, 44,1 или 48 кГц

MPEG2 Layer3: 16, 22,05 или 24 кГц

MPEG2.5 Layer3: 8, 11,025 или 12 кГц

Установите скорость потока:

MPEG1 Layer3: от 32 до 320 кбит/с (VBR)

MPEG2 Layer3: от 8 до 160 кбит/с (VBR)

MPEG2.5 Layer3: от 8 до 160 кбит/с (VBR)

Добавьте к имени файла расширение «.MP3» или «.mp3», используя однобайтовые символы.

### Файлы WMA

Установите частоту дискретизации в диапазоне от 22,05 до 44,1 кГц

Установите скорость потока 48, 64, 80, 96, 128, 160 или 192 кбит/с.

Добавьте к имени файла расширение «.WMA» или «.wma», используя однобайтовые символы.

### Файлы AAC

Эта система поддерживает только аудиофайлы MPEG4, закодированные плеером iTunes.

Установите частоту дискретизации 44,1 или 48 кГц

Установите скорость потока в диапазоне от 16 до 320 кбит/с (VBR).

Добавьте к имени файла расширение «.M4A» или «.m4a», используя однобайтовые символы.

## Меры предосторожности при подготовке диска

#### Примечание:

Более подробная информация о файлах DivX, упоминаемых ниже, содержится в разделе «Управление в режиме DivX» (стр. 25).

### Логический формат (файловая система)

При записи файлов MP3/WMA/AAC/DivX можно использовать следующие форматы:

Для дисков CD-R/RW: ISO9660 level 1/level 2, Romeo, Joliet или Apple ISO (кроме расширенных форматов)

Для дисков DVD±R/RW: UDF (Universal Disk Format)

### Структура папок

Структура папок должна содержать не более 8 иерархических уровней. В противном случае воспроизведение будет невозможно.

Файлы MP3, WMA и AAC можно записывать вместе на один диск или в одну папку.

Также можно записывать вместе на один диск или в одну папку файлы MP3/WMA/AAC и файлы DivX. В таком случае можно будет выбирать режим работы с диском — режим MP3/WMA/AAC или режим DivX. См. раздел «Выбор режима для дисков с файлами DivX» (стр. 24).

### Количество файлов и папок

Максимально допустимое количество папок: 255 (включая корневую директорию).

Максимально допустимое количество файлов на диске: 999.

Максимально допустимое количество файлов в одной папке: 255.

### Представление папок в списке папок

В списке отображаются только папки, содержащие файлы MP3/WMA/AAC или DivX (1-4 на рисунке). Папки, не содержащие файлов MP3/WMA/AAC/DivX, не отображаются.

Иерархия папок (1-4 на рисунке) игнорируется и объединяется в один уровень.

Папки упорядочиваются в порядке их создания.

## Выбор режима CD/MP3/WMA/AAC

1. Вставьте диск с файлами CD/MP3/WMA/AAC в проигрыватель.

Система автоматически считает данные диска, переключится в режим DVD (режим CD/MP3/WMA/AAC) и начнет воспроизведение после небольшой паузы.

См. также «Вставка и извлечение диска» (стр. 11).

#### ВНИМАНИЕ

Аудиофайлы могут быть записаны с чрезмерным уровнем громкости. Установите громкость на минимум и постепенно повышайте ее после начала воспроизведения.

#### Примечание:

Обратите внимание, что система переходит в режим DivX при вставке диска с файлами DivX, если для параметра выбора режима (Playform) выбран вариант «Video» (см. стр. 24).

### Когда диск уже вставлен

1. Нажмите кнопку [DISC] для выбора режима CD/MP3/WMA/AAC.

Система переключится в режим DVD (режим CD/MP3/WMA/AAC) и начнет воспроизведения с ранее сохраненной позиции.

## Управление воспроизведением в режиме CD/MP3/WMA/AAC

### Прослушивание файлов CD/MP3/WMA/AAC

После вставки диска автоматически включается режим воспроизведения.

Если воспроизведение не началось, нажмите кнопку [DISC].

## Пауза воспроизведения

1. Нажмите и удерживайте кнопку [] во время воспроизведения.

Воспроизведение приостановится.

2. Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите и удерживайте кнопку [ ].

Воспроизведение продолжится.

## Пропуск записей (поиск)

1. Нажмите кнопку [] или [] во время воспроизведения.

С каждым нажатием кнопки будет пропускаться одна запись, а затем начнется воспроизведение.

Нажмите кнопку [] для начала воспроизведения с начала следующей записи.

Нажмите кнопку [] для начала воспроизведения с начала текущей записи.

Если нажать эту же кнопку еще раз не позднее 2 секунд, воспроизведение начнется с начала предыдущей записи.

Действие этих функций распространяется только на текущую папку.

## Перемотка вперед и назад

1. Нажмите и удерживайте кнопку [] или [] во время воспроизведения.

Скорость воспроизведения вначале увеличится в 4 раза, а затем через три секунды в 16 раз.

Отпустите эту кнопку, чтобы продолжить нормальное воспроизведение.

## Пропуск текущей папки

1. Поверните ручку [UP/DOWN] во время воспроизведения.

Записи в текущей папке будут пропущены, и воспроизведение начнется с первой записи следующей или предыдущей папки.

## Выбор папки или записи из списка

1. Нажмите кнопку [MENU].

Появится список папок.

2. Если нужная папка не отображается, поверните ручку [UP/DOWN] для прокрутки списка.

3. Нажмите кнопку [ENTER].

Появится список записей.

4. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для прокрутки списка, а затем нажмите кнопку [ENTER].

Начнется воспроизведение соответствующей записи.

## Функция TOP

Нажмите и удерживайте кнопку [MENU] для начала воспроизведения с первой записи текущей папки (в режиме MP3/WMA/AAC).

## Другие функции воспроизведения

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора нужной функции.

3. Нажмите кнопку [ENTER].

### В режиме CD

#### Repeat (Повторение):

Эта функция многократно воспроизводит текущую запись.

#### Random (Перемешивание):

Эта функция воспроизводит записи на диске в случайном порядке.

### В режиме MP3/WMA/AAC

#### Track Repeat (Повтор записи):

Эта функция многократно воспроизводит текущую запись.

#### Folder Repeat (Повтор папки):

Эта функция многократно воспроизводит записи в текущей папке.

#### 1 Folder Random (Перемешивание в одной папке):

Эта функция воспроизводит записи в текущей папке в случайном порядке.

#### All Track Random (Перемешивание всех записей):

Эта функция воспроизводит записи на диске в случайном порядке.

4. Для отмены соответствующего режима, повторите процедуру его включения.

## Выбор режима для дисков с файлами DivX

Файлы MP3/WMA/AAC могут быть записаны вместе с файлами DivX на одном диске или в одной папке. Вы можете выбрать режим MP3/WMA/AAC или DivX для воспроизведения такого диска.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Playform» (Режим воспроизведения).

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «Audio» (Звук) или «Video» (Видео) для параметра Playform.

#### [Audio]:

Диски распознаются как диски с файлами MP3/WMA/AAC.

#### [Video]:

Диски распознаются как диски с файлами DivX.

#### Примечание:

Эта функция отключается при вставке диска Mixed Mode CD, который содержит как данные, так и аудиозаписи.

# Управление в режиме DivX

Данная система может воспроизводить видеофайлы DivX, записанные на диске.

Официально сертифицированный продукт DivX®

Воспроизводит все версии DivX® Video (включая DivX® 6) при стандартном воспроизведении медиафайлов DivX®.

## Относительно файлов DivX

### Что такое DivX?

DivX — это популярная технология, разработанная компанией DivX, Inc. Медиафайлы DivX содержат сильно сжатое видео с высоким качеством изображения, сохраняя при этом относительно небольшой размер. Файлы DivX также могут иметь расширенные аудиовизуальные функции, например, меню, субтитры и альтернативные аудиодорожки.

Многие медиафайлы DivX доступны для загрузки в Интернете, и Вы можете создавать их сами, используя личные видеозаписи и удобные в использовании программы с сайта DivX.com.

## Предосторожности при записи файлов DivX

Этот ресивер может воспроизводить файлы DivX версии 4.x, 5.x и 6.x. Файлы DivX Ultra не поддерживаются.

Файлы других форматов (не DivX) не воспроизводятся. Кроме того некоторые файлы могут не воспроизводиться из-за формата кодирования. Если файл не удается воспроизвести, вместо него воспроизводится следующий файл.

Также возможно воспроизведение файлов DivX VOD (файлы «видео по запросу»), которые имеют данные авторизации. Эти файлы должны быть авторизованы на Вашем персональном компьютере, прежде чем использовать регистрационный код DivX, отображаемый на вкладке System меню General Settings (см. стр. 36).

Установите размер кадра 640 x 480 или 320 x 240 пикселов.

Установите частоту кадров 30 или 15 кадров/с.

Добавьте к имени файла расширение «.AVI», «.avi», «.DIVX» или «.divx», используя однобайтовые символы.

## Меры предосторожности при подготовке диска

#### Примечание:

Ограничения при подготовке дисков DivX такие же, как в режимах MP3/WMA/AAC. См. раздел «Меры предосторожности при подготовке диска» (стр. 23).

## Выбор режима DivX

1. Вставьте диск с файлами DivX в DVD-проигрыватель.

Система автоматически считает данные диска, переключится в режим DVD (режим DivX) и начнет воспроизведение после небольшой паузы.

См. также «Вставка и извлечение диска» (стр. 11).

#### ВНИМАНИЕ

Звук в фильмах может быть чрезмерно громким. Установите громкость на минимум и постепенно повышайте ее с появлением изображения.

#### Примечание:

Вы можете записывать файлы MP3/WMA/AAC и DivX вместе на один диск или в одну папку. В таком случае можно будет выбирать режим работы с диском — режим MP3/WMA/AAC или режим DivX. См. раздел «Выбор режима для дисков с файлами DivX» (стр. 24).

### Когда диск уже вставлен

1. Нажмите кнопку [DISC] для выбора режима DivX.

Система переключится в режим DVD (режим DivX) и начнет воспроизведения с ранее сохраненной позиции.

## Управление воспроизведением в режиме DivX

#### Примечание:

Следующие операции в режиме DivX выполняются так же, как в режимах MP3/WMA/AAC. См. также раздел «Управление воспроизведением в режиме CD/MP3/WMA/AAC» (стр. 23).

Пауза воспроизведения

Пропуск записей

Перемотка вперед и назад

Пропуск текущей папки

Выбор папки или записи из списка

Функция TOP

Повтор записей

Повтор папки

Установка режима воспроизведения дисков

Следующие операции в режиме DivX выполняются так же, как в режиме DVD Video. См. также «Управление в режиме DVD Video» (стр. 19).

Остановка воспроизведения

Переключение языков звукового сопровождения

Переключение субтитров

Отображение / скрытие состояния воспроизведения

## Просмотр фильмов DivX

После вставки диска автоматически включается режим воспроизведения.

Если воспроизведение не началось, нажмите кнопку [DISC].

### При воспроизведении файлов с неавторизованными данными

При воспроизведении файлов с неавторизованными данными на экране появляется сообщение. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы пропустить этот фильм.

### При воспроизведении файлов с арендуемыми данными

Время просмотра файлов с арендуемыми данными ограничено. При воспроизведении таких файлов на экране появляется сообщение. Убедитесь, что сообщение появилось, и нажмите кнопку [] или [], чтобы выбрать «Yes» (Да) или «No» (Нет), а затем нажмите кнопку [ENTER], чтобы воспроизвести или пропустить этот фильм.

#### Примечание:

Когда период аренды закончится, на экране появится сообщение. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы пропустить этот файл.

## Полная остановка воспроизведения

1. Нажмите и удерживайте кнопку [] в течение одной секунды во время воспроизведения.

Воспроизведение остановится.

2. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку [] в течение одной секунды.

Воспроизведение полностью остановится.

3. Нажмите кнопку [], чтобы начать воспроизведение с первой записи первой папки.

# 6. Управление дополнительной аппаратурой

## Управление в режиме iPod

Плееры iPod можно подключать, используя соединительный кабель, входящий в их комплект, но в этом случае будет возможно воспроизведение только звука. Для просмотра видеофильмов, записанных в плеере iPod, с отображением видео на экране ресивера необходимо использовать специальный соединительный кабель (CCA-723), приобретаемый отдельно.

#### Примечание:

Эта система может не работать или работать неправильно с неподдерживаемыми моделями.

Более подробную информацию о поддерживаемых моделях iPod можно найти на сайте www.clarion.com.

## Примечания относительно использования проигрывателя Apple iPod

Не подключайте плеер iPod к ресиверу, если к нему подключены наушники.

При работе в режиме iPod появляется специальное меню управления iPod, отличающиеся от основных меню других режимов.

Установите английский язык в настройках плеера iPod перед его подключением. Некоторые символы других языков могут неправильно отображаться на экране данной системы.

### Меры предосторожности относительно заряда аккумулятора

Если плеер iPod подключен к данному устройству, когда его внутренний аккумулятор разряжен, эта функция может работать неправильно. Вы должны зарядить аккумулятор iPod от внешнего зарядного устройства, если он разряжен.

## Выбор режима iPod

1. Подключите Ваш плеер iPod к USB-порту.

Система автоматически обнаружит подключенное устройство, переключится в режим USB (режим iPod) и начнет воспроизведение после небольшой паузы.

См. также «Подключение / отключение запоминающих устройств USB» (стр. 12).

### Когда плеер iPod уже подключен

1. Нажмите кнопку [AUX/iPod] для выбора режима iPod.

Система переключится в режим USB (режим iPod) и начнет воспроизведения с ранее сохраненной позиции.

## Управление плеером iPod

#### Примечания:

1. Следующие операции в режиме iPod выполняются так же, как в режимах CD/MP3/WMA/AAC. См. также раздел «Управление воспроизведением в режиме CD/MP3/WMA/AAC» (стр. 23).

Пауза воспроизведения

Пропуск записей

2. Индикаторы состояния режимов повторения и перемешивания.

: Повтор одной записи

: Повтор всего

: Перемешивание песен

: Перемешивание альбомов

3. При осуществлении управления в простом режиме не отключайте повторение с плеера iPod.

## Перемотка вперед и назад

1. Нажмите и удерживайте кнопку [] или [] во время воспроизведения. Скорость воспроизведения увеличится. Отпустите эту кнопку, чтобы продолжить нормальное воспроизведение.

## Другие функции воспроизведения

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора нужной функции.

Нажмите кнопку [ENTER].

#### Songs shuffle (Перемешивание песен):

Эта функция воспроизводит все выбранные в данный момент записи в случайном порядке.

#### Albums shuffle (Перемешивание альбомов):

Когда выбрано несколько альбомов, эта функция воспроизводит их в случайном порядке. Записи в альбомах воспроизводятся в исходном порядке.

#### Repeat (Повторение):

#### 1-track (Повтор одной записи):

Эта функция воспроизводит все выбранные в данный момент записи в случайном порядке.

#### All (Повтор всего):

Эта функция многократно воспроизводит все выбранные в данный момент записи.

3. Для отмены режима перемешивания, повторите процедуру его включения.

Режим многократного воспроизведения отменить нельзя.

Обычно установлен режим повтора всех записей.

#### Примечание:

При осуществлении управления в простом режиме не отключайте повторение с плеера iPod.

## Установка простого режима iPod

Используйте эту функцию, если Вы хотите управлять системой с плеера iPod, подключенного через кабель USB.

По умолчанию эта функция отключена.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Simple Control Mode» .

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» (Включить) или «Off» (Отключить).

ON (Включен):

Управление выполняется с плеера iPod.

Off (Отключен):

Управление с плеера iPod невозможно.

#### Примечания:

При использовании простого режима управления iPod следует выполнять операции медленно. Если слишком быстро последовательно выполнять операции, могут возникнуть непредсказуемые ошибки.

При управлении плеером iPod в простом режиме, пожалуйста, не используйте управление iPod и ресивера одновременно, иначе могут происходить непредсказуемые сбои.

Некоторые модели iPod не поддерживают эту функцию.

Обратитесь к ближайшему дилеру Clarion или посетите веб-сайт Clarion для получения информации о моделях, не поддерживающих эту функцию.

## Настройка выходного формата плеера iPod

Выходной формат плеера iPod можно менять.

По умолчанию выбран вариант «Digital».

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «iPod Output Format».

3. Нажмите кнопку [ENTER] для изменения настройки: «Digital» (Цифровой) или «Analog» (Аналоговый).

Цифровой: Файлы плеера iPod будут воспроизводиться нормально.

Аналоговый: Если плеер iPod подключен своим кабелем (входящим в его комплект), звук воспроизводиться не будет.

#### Примечание:

После выполнения настройки отключите, а затем снова подключите плеер iPod, чтобы настройки были задействованы.

Некоторые модели видеоплееров iPod не поддерживают эту функцию. Обратитесь к ближайшему дилеру Clarion или посетите веб-сайт Clarion для получения информации о моделях, не поддерживающих эту функцию.

## Настройка чувствительности плеера iPod

Входной уровень аудиосигнала плеера iPod можно изменять, когда установлен аналоговый выходной формат.

По умолчанию выбрана настройка «Mid».

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «iPod Sense» .

3. Нажмите кнопку [ENTER].

4. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора «Low» (Низкая), «Mid» (Средняя) или «High» (Высокая).

5. Нажмите кнопку [ENTER].

## Управление меню iPod

Вы можете выбирать записи, которые хотите воспроизвести, сокращая следующие категории:

1. Нажмите и удерживайте кнопку [MENU].

Если быстро нажать кнопку [MENU], произойдет возврат в предыдущее меню.

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать режим «Music» (Музыка) или «Video» (Видео).

3. Нажмите кнопку [ENTER].

4. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать категорию.

### В режиме воспроизведения музыки

[Playlists] (Списки воспроизведения):

Перечень всех списков воспроизведения, имеющихся в плеере iPod.

[Artists] (Исполнители):

Вы можете сократить количество показанных альбомов, указав имя исполнителя.

[Albums] (Альбомы):

Перечень всех альбомов, имеющихся в плеере iPod.

[Songs] (Песни):

Перечень всех песен, имеющихся в плеере iPod.

[Genres] (Жанры):

Вы можете сократить количество исполнителей в списке, указав название жанра.

[Composers] (Композиторы):

Вы можете сократить количество показанных альбомов, указав имя композитора.

### В режиме воспроизведения видео

Отображаемые пункты могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения плеера iPod.

[Video Playlists] (Списки воспроизведения видео):

Перечень всех списков воспроизведения видео, имеющихся в плеере iPod.

[Movies] (Фильмы):

Перечень всех фильмов, имеющихся в плеере iPod.

[Music Videos] (Музыкальные видеоклипы):

Вы можете сократить количество показанных альбомов, указав имя исполнителя.

[TV Shows] (Телепередачи):

Вы можете сократить количество показанных сезонов, указав название программы.

[Video Podcasts] (Видеоподкасты):

Вы можете сократить количество показанных записей, указав название видеоподкаста.

[Rentals] (Арендуемые):

Перечень всех арендуемых фильмов, имеющихся в плеере iPod.

## Выбор воспроизводимых аудиозаписей/видеозаписей из списка

1. Выберите требуемую категорию в меню iPod, чтобы открыть соответствующий список.

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора требуемых пунктов списка.

Когда отображается перечень записей Альбома, Списка воспроизведения или Списка воспроизведения видео, выбор записи запускает воспроизведение выбранного альбома / списка воспроизведения, начиная с указанной записи.

Когда отображается перечень Песен, выбор записи запускает воспроизведение всех записей, имеющихся в плеере iPod, начиная с указанной записи.

Как только начнется воспроизведение, на экране опять появится меню режима iPod.

Если отображается другой список, повторяйте эту процедуру, пока не выберите нужные записи.

Если в режиме воспроизведения музыки выбраны видеозаписи, будет воспроизводиться только звук.

#### Примечание:

Видеоданные могут не воспроизводиться в зависимости от состояния плеера iPod.

Уровень громкости видеоданных установлен меньше уровня для аудиоданных. Не забывайте уменьшать громкость перед переключением в другой режим.

Не выбирайте категории, не имеющие записей, в меню плеера iPod. Плеер iPod может перестать реагировать на команды. Если плеер iPod перестал реагировать на команды, перезагрузите его, выполнив процедуру, описанную в его руководстве по эксплуатации.

## Поиск вложенных папок или аудиозаписей/видеозаписей в списке

1. Выберите требуемую категорию в меню iPod, чтобы открыть соответствующий список.

2. Нажмите кнопку [ENTER] для входа во вложенную папку.

Если появится другой список, повторите эту процедуру.

3. Нажмите и удерживайте кнопку [DISPLAY].

4. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора буквы или номера.

5. Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] для начала поиска.

# Управление в режиме USB Memory

Эта система может воспроизводить аудиофайлы (MP3/WMA/AAC), записанные на запоминающих устройствах USB, которые классифицируются как «запоминающие устройства USB». Вы можете использовать запоминающее устройство USB в качестве аудиоплеера, просто скопировав необходимые файлы на него.

#### Примечание:

Эта система может не работать или работать неправильно с некоторыми типами запоминающих устройств USB.

Файлы, имеющие защиту DRM, не воспроизводятся.

## Примечания относительно использования запоминающих устройств USB

### Общие правила

При отсутствии данных появляется сообщение «No File» (Нет файлов).

Воспроизведение файлов подкастов из iTunes Store, записанных в памяти USB, не поддерживается. Помимо этого могут не воспроизводиться файлы, отредактированные в программах, таких как редакторы тэгов.

Если запоминающее устройство USB содержит несколько виртуальных дисков, будет обнаружен только один диск.

При отключении и последующем подключении запоминающего устройства USB воспроизведение начнется с того положения, где оно было остановлено.

### Примечания, относящиеся к файлам MP3/WMA/AAC

Эта система может воспроизводить файлы MP3/WMA/AAC, записанные на запоминающем устройстве USB.

Более подробная информация содержится в разделе «Меры предосторожности при записи файлов MP3/WMA/AAC» (стр. 22).

Эта система не может воспроизводить файлы DivX, записанные на запоминающем устройстве USB.

### Примечания, относящиеся к структуре папок

Структура папок должна содержать не более 8 иерархических уровней. В противном случае воспроизведение будет невозможно.

Максимально допустимое количество папок: 512 (включая корневую директорию и папки, не содержащие файлов MP3/WMA/AAC).

Максимально допустимое количество файлов в одной папке: 255.

Файлы MP3, WMA и AAC можно записывать вместе в одну папку.

### Примечания, относящиеся к информации тэгов

На информацию тэгов накладываются такие же ограничения, как в режимах MP3/WMA/AAC. См. раздел «Отображение тэгов файлов MP3/WMA/AAC» (стр. 22).

### Представление папок в списке папок

На отображение папок накладываются такие же ограничения, как в режимах MP3/WMA/AAC.

См. раздел «Представление папок в списке папок» (стр. 23).

## Выбор режима USB Memory

1. Подключите Ваше запоминающее устройство USB к USB-порту.

Система автоматически обнаружит подключенное устройство, переключится в режим USB (режим USB Memory) и начнет воспроизведение после небольшой паузы.

См. также «Подключение / отключение запоминающих устройств USB» (стр. 12).

### Когда запоминающее устройство USB уже подключено

1. Нажмите кнопку [AUX/iPod] для выбора режима USB Memory. Система переключится в режим USB (режим USB Memory) и начнет воспроизведения с ранее сохраненной позиции.

## Воспроизведение файлов на запоминающем устройстве USB

Следующие операции в режиме USB Memory выполняются так же, как в режимах MP3/WMA/AAC. См. раздел «Управление воспроизведением в режиме CD/MP3/WMA/AAC» (стр. 23).

Пауза воспроизведения

Пропуск записей

Перемотка вперед и назад

Пропуск текущей папки

Выбор папки или записи из списка

Повтор записей

Повтор папки

1 Folder Random (Перемешивание записей в одной папке)

All Track Random (Перемешивание всех записей)

#### Примечание:

При выполнении перемотки вперед или назад скорость воспроизведения увеличивается в 10 раз. В случае файлов VBR она может отличаться у разных файлов.

## Другие функции воспроизведения

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора нужной функции.

3. Нажмите кнопку [ENTER].

#### Track Scan (Сканирование записей):

Эта функция позволяет находить и воспроизводить первые 10 секунд всех записей, записанных на запоминающем устройстве USB.

#### Folder Scan (Сканирование папки):

Эта функция позволяет находить и воспроизводить первые 10 секунд первых записей всех папок, записанных на запоминающем устройстве USB.

4. Для отмены соответствующего режима, повторите процедуру его включения.

# Управление дополнительным входом AUX

Эта функция становится доступна, когда к разъему AUX подключен видеомагнитофон и т.п.

## Выбор режима AUX

1. Нажмите кнопку [AUX/iPod] для выбора режима AUX1 или AUX2.

## Изменение уровня входного аудиосигнала

Уровень входного аудиосигнала входов AUX можно регулировать.

По умолчанию выбрана настройка «Mid».

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «AUX Sense» .

3. Нажмите кнопку [ENTER].

4. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора «Low» (Низкая), «Mid» (Средняя) или «High» (Высокая).

5. Нажмите кнопку [ENTER].

# Управление в режиме CD-чейнджера

## Функции CD-чейнджера

Когда через кабель CeNET подключен CD-чейнджер (приобретается отдельно — требуется CD-чейнджер DCZ625 CeNET), данное устройство управляет всеми его функциями. Это устройство может управлять максимум двумя CD-чейнджерами.

Нажмите кнопку [DISC], чтобы выбрать режим CD-чейнджера и начать воспроизведение. Если к устройству подключено 2 CD-чейнджера, нажмите кнопку [DISC], чтобы выбрать CD-чейнджер для воспроизведения.

Если на экране появится надпись «No Magazine», вставьте магазин в CD-чейнджер. Когда плеер будет загружать (проверять) магазин, на экране будет отображаться надпись «Disc Check» (Проверка диска).

Если на экране появится надпись «No Disc» (Нет диска), извлеките магазин и вставьте диски в каждый слот. Затем вставьте магазин обратно в CD-чейнджер.

#### Примечание:

Некоторые диски, записанные в дисководе CD-R/CD-RW, могут не воспроизводиться.

#### ОСТОРОЖНО

В зависимости от формата записи диски CD-ROM могут не воспроизводиться.

## Пауза воспроизведения

1. Нажмите и удерживайте кнопку [] в течение одной секунды для приостановки воспроизведения (паузы).

2. Чтобы продолжить воспроизведение диска, нажмите и удерживайте кнопку [] еще раз.

## Выбор записей

### Следующая запись

1. Нажмите кнопку [] для перехода к началу следующей записи.

2. При каждом нажатии кнопки [] происходит переход к началу следующей записи.

### Предыдущая запись

1. Нажмите кнопку [] для перехода к началу текущей записи.

2. Дважды нажмите кнопку [] для перехода к началу предыдущей записи.

## Перемотка вперед/назад

### Перемотка вперед

Нажмите и удерживайте кнопку [] более секунды.

### Перемотка назад

Нажмите и удерживайте кнопку [] более секунды.

## Выбор диска

1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора требуемого диска.

Если в любом из слотов магазина отсутствует диск, ручка [UP/DOWN] не действует.

## Сканирующее воспроизведение

Функция сканирующего воспроизведения автоматически находит и воспроизводит первые 10 секунд каждой записи на диске. Эта функция продолжает работу, пока не будет отменена.

Сканирующее воспроизведение полезно, когда Вы хотите найти нужную запись.

По умолчанию эта функция отключена.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Track Scan» (Сканирование записей).

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» (Включить) или «Off» (Отключить).

## Сканирующее воспроизведение дисков

Функция сканирующего воспроизведения дисков находит и воспроизводит первые 10 секунд первых записей на каждом диске выбранного CD-чейнджера. Эта функция продолжает работу, пока не будет отменена.

Сканирующее воспроизведение дисков полезно, когда Вы хотите найти нужный диск.

По умолчанию эта функция отключена.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Disc Scan» (Сканирование дисков).

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» (Включить) или «Off» (Отключить).

## Многократное воспроизведение

Многократное воспроизведение текущей записи.

Эта функция продолжает работу, пока не будет отменена.

По умолчанию эта функция отключена.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Track Repeat» (Повтор записи).

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» (Включить) или «Off» (Отключить).

## Многократное воспроизведение диска

После завершения воспроизведения всех записей на текущем диске автоматически начинается повторное воспроизведение текущего диска с первой записи. Эта функция продолжает работу, пока не будет отменена.

По умолчанию эта функция отключена.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Disc Repeat» (Повтор диска).

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» (Включить) или «Off» (Отключить).

## Воспроизведение в случайном порядке

Эта функция автоматически выбирает и воспроизводит отдельные записи на диске в произвольном порядке. Эта функция продолжает работу, пока не будет отменена.

По умолчанию эта функция отключена.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «1 Disc Random» (Перемешивание диска).

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» (Включить) или «Off» (Отключить).

## Воспроизведение дисков в случайном порядке

Эта функция автоматически выбирает и воспроизводит отдельные записи или диски в произвольном порядке. Эта функция продолжает работу, пока не будет отменена.

По умолчанию эта функция отключена.

1. Нажмите кнопку [OPTION].

2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «All Track Random» (Перемешивание всех записей).

3. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «On» (Включить) или «Off» (Отключить).

# 7. Настройки системы

## Настройки звука

Вы можете настраивать аудиоэффекты или тембр по своему вкусу.

Изменение настроек звучания

1. Нажмите кнопку [AUDIO] для перехода в режим регулировки звучания. 2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора параметров щвучания. При каждом повороте ручки [UP/DOWN] режимы регулировки звучания переключаются в следующем порядке: «BASS» (Низкие частоты) ↔ «TREBLE» (Высокие частоты) ↔ «BALANCE» (Баланс) ↔ «FADER» (Баланс фронт/тыл) ↔ «Non Fader Volume» (Уровень выхода без баланса) ↔ («BBE MP») «BBE MP» можно выбрать только в режиме USB/iPod. 3. Нажмите кнопку [ENTER]. 4. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для регулировки выбранного параметра звучания. 5. После завершения настройки нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

### Регулировка низких частот

2-1. Выберите «Bass».

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для регулировки усиления низких частот в диапазон от -7 до +7 (по умолчанию установлен «0»).

3-3. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

### Регулировка высоких частот

2-1. Выберите «Treble».

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для регулировки усиления низких частот в диапазон от -6 до +6 (по умолчанию установлен «0»).

3-3. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

### Регулировка баланса

2-1. Выберите «Balance».

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для регулировки баланса между правыми и левыми колонками.

По умолчанию выбрано «Center» (По центру). Диапазон регулировки: от 12 вправо до 12 влево.

3-3. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

### Регулировка баланса фронт/тыл

2-1. Выберите «Fader».

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для регулировки баланса между тыловыми и фронтальными колонками.

По умолчанию выбрано «Center» (по центру). Диапазон регулировки: от 12 назад до 12 вперед.

3-3. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

### Регулировка громкости выхода без баланса

Регулировка уровня сигнала на выходе без баланса устройства.

2-1. Выберите «Non Fader Volume».

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для увеличения или уменьшения громкости.

По умолчанию установлен «0» (диапазон регулировки: от -6 до +6).

3-3. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

### Настройки BBE MP (технология улучшения и восстановления звука для сжатых аудиофайлов)

Технология BBE MP (Минимизированное полиномиальное нелинейное насыщение) улучшает звучание аудиофайлов с цифровым сжатием, таких как MP3, восстанавливая и усиливая гармоники, потерянные во время сжатия. BBE MP работает за счет регенерации гармоник из исходного материала, эффективно восстанавливая теплоту, детализацию и нюансы звука.

Эта функция эффективна для аудиофайлов в режимах USB и iPod (когда установлен цифровой формат выхода плеера iPod).

По умолчанию эта функция отключена.

2-1. Выберите «BBE MP».

2-2.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-1. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для включения (ON) или отключения (OFF).

3-2.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-3. Если функция включена (On), поворачивайте ручку [UP/DOWN] для регулировки уровня ее воздействия:

LOW (Низкий) ↔ MID (Средний) ↔ HIGH (Высокий)

3-4. Нажмите кнопку [ENTER] для сохранения настроек.

3-5. Нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

#### Примечания:

Произведено по лицензии от компании BBE Sound, Inc.

Лицензировано компанией BBE Sound, Inc. по следующим патентам США: 5510752, 5736897. BBE и символ BBE являются зарегистрированными торговыми марками компании BBE Sound, Inc.

Во время регулировки параметров звучания, если никакие операции не выполняются в течение 10 секунд, этот режим отменяется и выполняется возврат в предыдущий режим.

## Общие настройки

Изменение параметров настроек

1. Нажмите кнопку [ADJUST] для перехода в режим регулировки параметров. 2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора «названия параметра» (item name). «Clock» (Часы) ↔ «Monitor» (Монитор) ↔ («Screen Size») (Размер экрана) ↔ «NTSC/PAL» ↔ «Tel-Speaker» (Телефон – колонки) ↔ «Tel-Switch» (Телефон – Выключение) ↔ «Title Scroll» (Прокрутка заголовков)↔ «System Check» (Проверка системы) ↔ «Initialize» (Инициализация) ↔ «DivX Resistration Code» (Регистрационный код DivX) ↔ «DivX URL» В случае если название параметра содержит в конце суффикс «t», пожалуйста, нажмите кнопку [ENTER], чтобы открыть меню регулировки величины параметра. Параметр «Screen Size» (Размер экрана) можно изменять только в режиме видео DVD/DivX/AUX/iPod. 3. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для выбора «требуемой величины параметра» (desired setting value). 4. Нажмите кнопку [ENTER] для сохранения настроек. 5. После завершения настройки нажмите кнопку [RETURN] для возврата в предыдущий режим.

### Настройка часов

2-1. Выберите «Clock» (Часы).

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Нажмите кнопку [] или [] для выбора разряда часов, минут или формата времени.

3-3. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для установки правильного времени.

4-1. Нажмите кнопку [ENTER] для сохранения настройки времени.

#### Примечание:

Вы не можете настраивать часы, когда включено зажигание. Если разрядить или отключить аккумулятор катера или отключить устройство, часы собьются. Если во время настройки времени нажать другую кнопку или выполнить другое действие, режим настройки времени будет отменен.

### Регулировка подсветки, яркости, цветности, контрастности и оттенка

#### Примечание:

Яркость, цветность, контрастность и оттенок можно регулировать, только когда на экране есть изображение видео.

Кроме того Оттенок можно регулировать, только если выбрана система видеосигнала «NTSC».

2-1. Выберите «Monitor» (Монитор).

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Нажимайте кнопку [] или [], чтобы выбрать «DIMMER», «BRIGHT», «COLOR» или «HUE».

3-3. Поворачивайте ручку [UP/DOWN] для регулировки уровня.

[DIMMER] (Подсветка):

Регулирует яркость панели, когда огни катера включены или выключены.

[BRIGHT] (Яркость):

Регулирует яркость дисплея.

[COLOR] (Цветность):

Регулирует насыщенность цвета.

[HUE] (Оттенок):

Регулирует тон цвета (красноватый или зеленоватый).

### Настройка размера экрана

Вы можете изменять размер экрана в соответствии с типом воспроизводимого фильма.

Настройки в памяти для каждого режима отличаются.

По умолчанию установлен режим «F.WIDE».

2-1. Выберите «Screen Size» (Размер экрана).

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Нажмите кнопку [] или [] для выбора режима «F.WIDE», «WIDE», «CINEMA» или «NORMAL».

#### [F.WIDE]:

Изображение растягивается так, что его прямоугольник заполняет весь экран (16:9). Соотношение сторон изображения может измениться.

#### [WIDE]:

Изображение растягивается так же, как в режиме [F.WIDE], но его ширина становится меньше. В зависимости от типа изображения по бокам экрана могут появиться черные полосы.

#### [CINEMA]:

Изображение растягивается так, что его верхний и нижний края совпадают с границами экрана. Подходит для изображений в формате Letterbox. Субтитры изображения других форматов (не Letterbox) могут вырезаться в этом режиме.

#### [NORMAL]:

Изображение растягивается так, что его верхний и нижний края совпадают с границами экрана, а соотношение сторон становится равным 4:3. Соотношение сторон изображения может измениться.

4-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

### Настройка системы видеосигнала (NTSC/PAL)

По умолчанию выбрана система «PAL».

#### Примечание:

Эта настройка влияет только на видеовход AUX/iPod.

2-1. Выберите «NTSC/PAL».

3-1. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «NTSC» или «PAL».

### Настройка аудиовыхода для сотовых телефонов

Когда входные разъемы AUX1 используются для подключения AUX BLUETOOTH BB (BLT370) (приобретается отдельно):

По умолчанию выбран вариант «Right».

Чтобы воспроизводить телефонные разговоры, включите режим прерывания на телефонный звонок.

2-1. Выберите «Tel-Speaker».

3-1. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «Right» (Правый) или «Left» (Левый).

Правый: Звук телефонных разговоров будет воспроизводиться через правую фронтальную динамическую головку, подключенную к устройству.

Левый: Звук телефонных разговоров будет воспроизводиться через левую фронтальную динамическую головку, подключенную к устройству.

### Настройка прерывания на телефонный звонок

Если Вы соединили данное устройство и сотовый телефон специальным кабелем (приобретается отдельно), Вы можете слушать телефонные звонки через акустические системы.

Когда входные разъемы AUX1 используются для подключения AUX BLUETOOTH BB (BLT370) (приобретается отдельно):

По умолчанию эта функция отключена.

2-1. Выберите «Tel-Switch».

3-1. Нажмите кнопку [ENTER], чтобы выбрать «Off» (Отключить), «On» (Включить) или «Mute» (Без звука).

Off (Отключен): Устройство продолжает нормальную работу даже при использовании сотового телефона.

ON (Включен): Звук телефонных разговоров будет воспроизводиться через динамические головки, подключенные к устройству.

Во время прослушивания звонка через акустические системы можно поворачивать ручку [VOLUME] для регулировки громкости.

Mute (Без звука): Звук устройства приглушается во время телефонных звонков.

#### Примечание:

При подключении комплекта «Hands-Free» следует включить эту функцию, чтобы воспроизводить звук телефонных звонков через акустические системы.

### Настройка режима прокрутки заголовков

Установка режима прокрутки заголовков CD-TEXT, MP3/WMA/AAC.

По умолчанию выбран режим «All Time».

2-1. Выберите «Title Scroll» (Прокрутка заголовков).

3-1.  Нажмите кнопку [ENTER].

3-2. Поворачивайте ручку [UP/DOWN], чтобы выбрать «Off», «One Time» или «All Time».

Off (Отключен): Без прокрутки.

One Time (Один раз): Прокрутка выполняется только один раз.

All Time (Непрерывно): Автоматическая прокрутка.

### Выполнение проверки системы

Вы можете проводить проверку системы, выполняя следующую процедуру:

2-1. Выберите «System Check» (Проверка системы).

3-1. Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].

На экране появится подтверждение, а затем устройство вернется в предыдущий режим работы.

### Выполнение инициализации памяти

Эта функция позволяет инициализировать все настройки в ПЗУ.

Сохраненные настройки, такие как каналы предварительных настроек, пароли, пользовательские настройки и настройки режима звучания, можно удалить этой функцией.

#### Примечание:

Настройки остаются в памяти ПЗУ даже после отключения питания или нажатия кнопки сброса.

2-1. Выберите «Initialize» (Инициализация).

3-1. Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER].

Устройство отключится автоматически.

На экране появится подтверждение, а затем устройство вернется в предыдущий режим работы.

### Просмотр регистрационного кода DivX и DivX URL

При загрузке файлов DivX VOD («видео по запросу») с веб-сайтов для их авторизации может потребоваться ввод регистрационного кода Вашей системы воспроизведения. Вы можете узнать регистрационный код Вашей системы и информацию о URL, выполнив следующие действия.

2-1. Выберите «DivX Registration Code» (Регистрационный код DivX) и «DivX URL».

3-1. Запишите появившуюся информацию о регистрационном коде DivX и DivX URL.

# 8. Устранение неполадок

Если у Вас возникла проблема с этой системой, проверьте систему по следующей таблице для ее устранения. Дополнительная информация также содержится на нашем веб-сайте (www.clarion.com).

## Общие неполадки

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Устройство не включается (не воспроизводится звук) | Перегорел предохранитель. | Заменить предохранителем такого же номинала. Если предохранитель перегорит еще раз, обратитесь за помощью по месту приобретения. |
|  | Неправильное подключение. | Обратитесь за помощью по месту приобретения. |
| Ничего не происходит при нажатии кнопок. Информация на экране неточная. | Микропроцессор неправильно работает из-за помех и т.д. | Отключите питание и снимите переднюю панель. Нажмите кнопку сброса тонким предметом. Примечание: После нажатия кнопки сброса нужно отключить питание устройства. Кнопка Reset (Сброс) При нажатии кнопки сброса удаляются сохраненные в памяти частоты радиостанций и т.д. |
| Пульт ДУ не работает. | На фотоприемник устройства попадают прямые солнечные лучи. | Когда на фотоприемник устройства попадают прямые солнечные лучи, пульт ДУ может не работать. |
|  | Батарея пульта ДУ разрядилась или не вставлена. | Проверьте батарею пульта ДУ. |
| Экран устройства темный. | Настроена слишком слабая подсветка. | Отрегулируйте подсветку должным образом. |
|  | Неподходящие условия эксплуатации. | Температура внутри катера может быть ниже 0°C. Установите подходящую температуру (около 25°C) и проверьте экран еще раз. |

## DVD-проигрыватель

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Диск не удается вставить | Уже вставлен другой диск. | Извлеките старый диск перед вставкой нового. |
|  | Внутрь устройства попал посторонний предмет. | Извлеките посторонний предмет вручную. |
| Звук пропадает или зашумлен. | Диск загрязнен. | Протрите диск мягкой тканью. |
|  | Диск сильно поцарапан или погнут. | Замените диск новым без царапин. |
|  | Файлы MP3/WMA/AAC закодированы неправильно. | Используйте файлы MP3/WMA/AAC, закодированные правильно. |
| Неприятный звук сразу после включения питания. | Во влажном месте на внутренних линзах устройства могут образоваться капли воды. | Просушите устройство в течение 1 часа во включенном состоянии. |
| Диск не воспроизводится, а на экране отображается сообщение «Parental Violation» | Просмотр ограничен. | Отключите ограничение на просмотр или измените уровень родительского контроля. См. раздел «Настройка уровня родительского контроля» (стр. 18). |
| Цвет экрана слишком яркий или выглядит неестественно. | Неправильно настроены параметры изображения. | Проверьте параметры подсветки, яркости, цветности, контрастности и оттенка. |

## Устройства USB

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Устройство USB невозможно вставить. | Устройство USB подключается в неправильном положении. | Переверните устройство USB и попробуйте еще раз. |
|  | Разъем устройства USB поврежден. | Замените устройство новым. |
| Устройство USB не распознается. | Устройство USB повреждено. | Отключите устройство USB и подключите его обратно. Если устройство все еще не распознается, попробуйте заменить его другим устройством USB. |
|  | Ненадежный контакт в разъемах. |  |
| Звук отсутствует и отображается сообщение «No File». | На устройстве USB отсутствуют файлы MP3/WMA/AAC. | Запишите эти файлы на устройство USB должным образом. |
| Звук пропадает или зашумлен. | Файлы MP3/WMA/AAC закодированы неправильно. | Используйте файлы MP3/WMA/AAC, закодированные правильно. |
| Изображение видео iPod искажено. | Параметры видеосигнала iPod настроены неправильно. | Установите систему видеосигнала (NTSC/PAL) плеера iPod правильно. |

# 9. Коды ошибок

При возникновении ошибок отображается один из следующих кодов. Примите меры, описанные ниже, для устранения проблемы.

## DVD-проигрыватель

| Код | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Error 2 | Диск застрял в проигрывателе DVD и не извлекается. | Это неполадка в механизме DVD-проигрывателя. Обратитесь за помощью по месту приобретения. |
| Error 3 | Диск невозможно воспроизвести из-за царапин и т.д. | Замените диск новым без царапин и деформации. |
| Error 6 | Диск вставлен в дисковод перевернутым и не воспроизводится. | Извлеките диск и вставьте его правильно. |
| Parental Violation | Нарушение уровня родительского контроля. | Установите подходящий уровень родительского контроля. |
| Wrong Region | Нарушение кода региона. | Извлеките диск и замените его диском с подходящим кодом региона. |
| DRM | Попытка воспроизведения файлов WMA, имеющих защиту DRM. | Выполните действие, например, пропуск файла (режимы повторения и перемешивания могут быть отменены). |
| Not Support | Попытка воспроизведения файлов неподдерживаемого типа. |  |

## Устройства USB

| Код | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Error 2 | Подключенное устройство USB не поддерживается. | Если устройство USB перестало реагировать на команды, перезагрузите его и подключите еще раз. |
|  |  | Подключите поддерживаемое устройство USB. |
| Error 3 (USB memory) | Во время управления устройством USB возникла ошибка. | Отключите устройство USB и подключите его еще раз. |
| Error 3 (iPod) | Выбранная категория не имеет записей. | Нажмите кнопку [ ]. Если ошибка не пропала, отключите iPod и подключите его еще раз. |
|  | iPod перестал реагировать на команды. | Отключите плеер iPod, перезагрузите его и подключите еще раз. |
| Error 5 (iPod) | Подключенное устройство USB не распознается. | Отключите устройство USB и подключите его еще раз. Если устройство USB все еще не распознается, попробуйте заменить его другим устройством. |
|  |  | Если устройство USB перестало реагировать на команды, перезагрузите его и подключите еще раз. |
| Bus Error | Обнаружена перегрузка по току или сбой данных. | Отключите зажигание, отсоедините устройство, заведите двигатель и подключите его еще раз. Если устройство все еще не распознается, попробуйте заменить его другим устройством. |
| Device Error | Устройство подключено через USB-концентратор. | Отключите устройство и подключите его прямо к USB-порту ресивера, не используя USB-концентратор. |
| DRM | Попытка воспроизведения файлов WMA, имеющих защиту DRM. | Выполните действие, например, пропуск файла (режимы повторения и перемешивания могут быть отменены). |
| Not Support | Попытка воспроизведения файлов неподдерживаемого типа. |  |

Если появится код ошибки, отсутствующий в вышеприведенной таблице, нажмите кнопку сброса. Если проблема сохранится, отключите питание устройства и обратитесь за помощью по месту его приобретения.

При нажатии кнопки сброса удаляются сохраненные в памяти частоты радиостанций и т.д.

# 10. Технические характеристики

## FM-тюнер

Диапазон частот:

США: от 87,9 МГц до 107,9 МГц

Европа: от 87,5 МГц до 108,0 МГц

Другие страны: от 87,0 МГц до 108,0 МГц

Пороговая чувствительность: 9 дБ

Чувствительность при отношении сигнал/шум 50 дБ: 15 дБ

Избирательность по побочному каналу: 70 дБ

Стерео-разделение (1 кГц): 18 дБ

Диапазон частот (±3 дБ): от 100 Гц до 9 кГц

## AM-тюнер

Диапазон частот:

США: от 530 кГц до 1710 кГц

Европа: от 531 кГц до 1602 кГц

Другие страны: от 531 кГц до 1629 кГц

Пороговая чувствительность: 28 дБмкВ

## DVD-проигрыватель

Система: Система воспроизведения цифровых многоцелевых дисков (DVD) с поддержкой CDDA

Поддерживаемые диски: DVD Video, Compact disc

Диапазон частот: от 17 Гц до 20 кГц (CD, ±1 дБ)

Динамический диапазон: 100 дБ (1 кГц)

Искажения: 0,05%

## USB

Спецификация: USB 2.0 Full Speed

Файловая система: FAT12/16/32

Поддерживаемые аудиоформаты:

MP3 (.mp3): MPEG1/2 Audio Layer-3

WMA (.wma): Ver. 7/8/9.1/9.2

AAC (.m4a): Только файлы AAC, закодированные плеером iTunes или iTunes+

Максимальное количество папок: 512

Максимальное количество файлов: 255 (в каждой папке)

Максимальная глубина вложенных папок: 8 уровней (включая корневую)

Максимальный потребляемый ток: 500 мА

## Усилитель звуковых частот

Максимальная выходная мощность: 200 Вт (50 Вт x 4 канала)

Сопротивление динамических головок: 4 Ом (допустимо от 4 до 8 Ом)

## Вход

Чувствительность аудиовхода:

Высокая: 0,65 В (при уровне выходного сигнала 2 В)

Средняя: 1,3 В (при уровне выходного сигнала 2 В)

Низкая: 2,0 В (при уровне выходного сигнала 2 В)

(входное сопротивление не менее 10 кОм)

Видеовход:

1,0 ±0,2 В (входное сопротивление 75 Ом)

## Видеовыход

Видеовыход: 1,0 ±0,2 В (выходное сопротивление 75 Ом)

## TFT-монитор

Размер экрана: Диагональ 3,5 дюйма
ширина 79,4 мм, высота 45 мм

Метод отображения: TN полноцветный (с задней подсветкой), нормально-белый

Метод управления: активная управляющая матрица TFT (тонкопленочные транзисторы)

Количество пикселов: 112320 (480 x 234)

## Общие характеристики

Напряжение питания: 14,4 В постоянного тока (допустимо от 10,8 до 15,6 В)

Масса: Отрицательная

Потребляемый ток: 4,0 А (1 Вт)

Размеры основного блока: ширина 180,4 мм, высота 51,2, глубина 195,5 мм

Масса основного блока: 2,7 кг

Размеры пульта ДУ: ширина 43,4 мм, высота 12,5, глубина 112,7 мм

Масса пульта ДУ: 60 г (вместе с батареей)

Размеры декоративной накладки: ширина 198 мм, высота 91, глубина 46,8 мм

#### Примечание:

Технические характеристики соответствуют стандартам JEITA.

В целях дальнейшего улучшения технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все права защищены. Авторские права © 2009: Clarion Co., Ltd.