Clarion

OHM1075VD

OHM1575 VD

Автомобильный жидкокристаллический  видеомонитор c DVD проигрывателем

Руководство пользователя

Внимание

- Модель Clarion OHM1075/1575VD предназначена только для пассажиров на заднем сидении.

- Аппарат может использоваться только в автомобилях с напряжением бортовой сети12В и отрицательной клеммой на корпусе.

- Перед установкой и использованием прибора  внимательно прочитайте инструкцию.

- Не предпринимайте попыток самостоятельно вскрыть аппарат.

Срок службы аппарата составляет 3 года. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации.

Гарантийный срок обслуживания прибора составляет 1 год.

Пожалуйста, внимательно прочитайте гарантийную информацию и сохраните гарантийный талон и упаковку.

Товар сертифицирован.

Аппарат соответствует ГОСТ 28279-88, ГОСТ 17692-88, нормы 10-94.

Изготовитель: CLARION Sales Corporation, 64-12, Kitasinagava-cu, Tokyo, Japan

# Введение

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нашего автомобильного жидкокристаллического  видеомонитора, мы уверены, что он будет очень полезен и прослужит Вам долго.

Аппаратура Clarion широко известна в кругах истинных ценителей высококлассного видео и звука. Качество и безопасность изделий подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Функция разделения экрана позволяет одновременно наслаждаться двумя аудио/видео источниками с помощью инфракрасного передатчика двойного диапазона наушников.

## Основные функции

- Матричный дисплей TFT размером 10'' (OHM1075VD)/ 15,4'' (OHM1575VD) формата 16:9 и 4:3.

- Встроенный проигрыватель CD/DVD/MP3.

- Видеосигналы NTSC, AUTO или PAL.

- Регулировка контраста, яркости, тона (PAL), оттенков (NTSC).

- Разрешение экрана: 800х480 пикс. (OHM1075VD)/ 1280х800 пикс. (OHM1575VD).

- 2 аудио/видео входа

- Аудио/видео выход

- Встроенный инфракрасный передатчик для беспроводных наушников.

- Встроенный потолочный плафон.

- Инфракрасный пульт дистанционного управления.

- Возможность вертикальной настройки угла наклона дисплея вручную (максимальный угол наклона - 150°).

- Отображение заданных настроек на дисплее.

# Предупреждения

- Не включайте мультимедийную систему при выключенном двигателе автомобиля. Это может вызвать разрядку аккумулятора.

- Во избежание повреждения монитора не нажимайте и не дотрагивайтесь до поверхности экрана.

- Не допускайте попадания различных жидкостей на экран монитора. Это может повредить монитор или вызвать возгорание аппарата. В случае попадания воды в устройство, выключите питание аппарата и обратитесь к специалисту.

- Не допускайте перегрева монитора. Если в автомобиле высокая температура, или он находился под прямыми лучами солнца, перед включением охладите монитор при помощи кондиционера.

- При холодной погоде движение картинки может замедлиться, и изображение может потемнеть. В данном случае картинка восстановится при повышении температуры.

- Если на ЖК мониторе вы заметите небольшие черные или блестящие точки, это пиксели, а не дефект аппарата.

- Не навешивайте что-либо на монитор.

Внимание!

Не пытайтесь регулировать или ремонтировать монитор самостоятельно, это приведен к потере гарантии. Для ремонта и обслуживания обращайтесь к специалисту.

Изменения, внесенные в этот аппарат без разрешения производителя, приведут к нарушению условий гарантии.

Управление монитором

Кнопки управления на передней панели монитора:

Кнопка ( (А/V) для переключения аудио/видео источников: DVD-IN, AV IN1 или AV IN2.

Кнопка [(] для уменьшения одного из параметров меню, например, громкости.

Плафон для освещения салона автомобиля.

Выключатель плафона. Для включения передвиньте переключатель в положение ON, для выключения – в положение OFF. Для того чтобы плафон включался при открывании и выключался при закрывании дверей автомобиля, передвиньте переключатель в положение DOOR.

Кнопка [(] (Eject) для выброса диска.

Кнопка [(] для увеличения одного из параметров меню, например, громкости.

Инфракрасный приемник для приема сигналов ПДУ и передачи ИК-сигнала на беспроводные наушники.

Кнопка [(] (MENU) для входа в меню настроек дисплея.

Кнопка [(] (POWER) включения/выключения питания.

Кнопка [((] (PLAY) для начала воспроизведения и временной остановки воспроизведения.

Кнопка [(] (STOP) для остановки воспроизведения.

Кнопка  [(] (FF) для перемещения к следующей главе или треку. Нажмите и удерживайте для увеличения скорости прокрутки вперед в 2, 4, 8, 16 и 32 раза.

Кнопка [(] (REW) для перемещения к предыдущей главе или треку. Нажмите и удерживайте для увеличения скорости прокрутки назад в 2, 4, 8, 16 и 32 раза.

Кнопка (RELEASE) для открытия ЖК-панели.

## Слот загрузки диска

Заднее сидение            Передняя часть автомобиля

Вид со стороны пассажира на переднем сидении

## Монитор с открытой ЖК-панелью

Для сброса существующих настроек и возврата к заводским настройкам  нажмите кнопку RESET при помощи остроконечного предмета.

# Назначение кнопок управления пульта дистанционного управления

Кнопка [A-B]

Повторяющееся воспроизведение заранее обозначенного отрезка от момента записи A до момента B.

Кнопка [ANGLE]

Переключает угол обзора камеры на DVD диске.

Кнопки [<], [>], [^], [v]

Для выбора настроек меню дисплея и в режиме DVD.

Кнопка [AUDIO]

Переключает язык звукового сопровождения на DVD диске. Для VCD/CD – выбор аудиоканала (левый, правый, стерео) во время воспроизведения.

Кнопка [DISPLAY]

Включает и отключает отображение информации о воспроизведении: заголовок, глава, трек и время.

Кнопка [ENTER]

Выбор текущего пункта меню.

Кнопка [(] (EJECT)

Извлечение диска.

Кнопка  [(] для увеличения скорости прокрутки вперед в 2, 4, 8, 16 и 32 раза.

Кнопка [(]для увеличения скорости прокрутки назад в 2, 4, 8, 16 и 32 раза.

Кнопка [(]для перемещения к следующей главе или треку.

Кнопка [(]для перемещения к предыдущей главе или треку.

Кнопка [GOTO]

Используется для прямого доступа к треку/главе диска.

Кнопка [MENU]

Переход к основному меню диска. Нажмите и удерживайте для перехода к меню дисплея.

Кнопка [MUTE]

Мгновенное приглушение/восстановление звука.

Кнопки  0-9

Используются в различных функциях.

Кнопка [((] Play/pause

Начинает воспроизведение или включает временную остановку.

Кнопка [POWER]

Для включения/выключения питания.

Кнопка [RANDOM]

Воспроизведение глав/треков в случайном порядке.

Кнопка [REPEAT]

Переключает режимы повтора. DVD: одно нажатие – повтор главы, два нажатия – повтор заголовка, 3 нажатия – повторное воспроизведение всего диска. CD: одно нажатие – повтор трека, 2 нажатия – повтор всех треков диска.

Кнопка [RETURN]

Переход к основному меню. Повторное нажатие – возврат к воспроизведению.

Кнопка [SETUP]

Переход к меню настройки монитора.

Кнопка [SRC]

Переключения аудио/видео источников: DVD-IN, AV IN1 или AV IN2.

Кнопка [(] (STOP)

Останавливает проигрывание диска.

Кнопка [SUBTITLE]

Включение/выключение субтитров.

Кнопка [TITLE]

Переход к меню заголовков DVD-диска.

Кнопки [VOL]

Увеличение/уменьшение громкости.

Кнопка [ZOOM]

Увеличение изображения при просмотре видео, фотографий. При каждом нажатии размер изображения изеняется в 2х, 3х, 4х, 1/2х, 1/4х раз.

## Установка батареек

- Выньте держатель батарейки из пульта управления.

- Выньте отработанную батарейку и вставьте на ее место новую батарейку CR2025, соблюдая полярность («+» вверх).

- Вставьте держатель обратно в корпус пульта.

Примечания:

Срок годности батарейки – 1год. Неправильное использование батареек может привести к их преждевременному разряду. Обратите внимание на следующие моменты:

- Не вставляйте батарейки другого типа, это может повредить ПДУ.

- Не нагревайте батарейки.

- Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

Открытие монитора

- Нажмите кнопку RELEASE для открытия монитора.

- Аккуратно нажмите на дно монитора и установите желаемое положение. Монитор автоматически включится при полном открытии (при условии, что зажигание автомобиля включено).

Максимальный угол откидывания дисплея составляет 150°. Не пытайтесь открыть монитор шире.

Закрытие монитора

Аккуратно поднимите монитор до защелкивания в неподвижном корпусе. После защелкивания монитор автоматически выключится.

Включение аппарата

- Включите зажигание.

- Нажмите кнопку [(] (POWER) на аппарате или на ПДУ.

Если в аппарат не загружен диск, на дисплее появится надпись “NO DISC”.

- Чтобы выбрать другой источник, нажмите [SRC] и выберите DVD-IN, AV IN1 (дополнительный источник-1) или AV IN2 (дополнительный источник-2).

Чтобы выбрать дополнительный источник, к аппарату должно быть подключено дополнительное оборудование.

Примечание:

Нельзя вставить диск в слот для загрузки дисков, если выбран дополнительный источник.

Выключение аппарата

Нажмите кнопку [(] (POWER) на аппарате или на ПДУ.

Если при выключении аппарата идет воспроизведение диска, то при последующем включении воспроизведение начнется с того момента, на котором было прервано.

Примечание:

После выключения аппарата нельзя извлечь из него диск.

Воспроизведение дисков

# Наденьте наушники и включите питание наушников.

- Убедившись, что питание включено, загрузите диск в аппарат. На дисплее появится надпись “Loading”.

- Направьте ПДУ на ИК-приемник на аппарате и нажмите кнопку [ENTER] или [((] Play/pause на аппарате.

# Управление наушниками

Примечание:

- Во время управления автомобилем  водителю не следует  надевать наушники.

- Не оставляйте наушники под прямыми лучами солнца, из-за этого может произойти снижение чувствительности инфракрасного приемника, а это приведет к плохому качеству звучания.

## Установка батареек

- Вращайте крышку левого наушника до тех пор, пока крышка отсека для батареек не станет доступной.

- Сдвиньте крышку отсека для батареек вниз.

- Вставьте 2 батарейки ААА, соблюдая полярность.

- Закройте крышку.

# Управление монитором

Воспроизведение DVD-дисков

## Вход в меню

Для входа в меню диска нажмите кнопку [MENU] во время воспроизведения диска.

## Сатус воспроизведения

Чтобы узнать статус воспроизведения, повторно нажимайте кнопку [DISPLAY]. При каждом нажатии информация на дисплее будет меняться в следующем порядке:

## Истекшее время воспроизведения заголовка ( Оставшееся время воспроизведения заголовка ( Истекшее время воспроизведения главы ( Оставшееся время воспроизведения главы

## Установка языка воспроизведения

Примечание:

Для некоторых дисков DVD изменить язык можно только через меню диска.

- Чтобы изменить язык воспроизведения, нажмите кнопку [AUDIO] на ПДУ.

На дисплее появится номер и название выбранного языка, а также общее число доступных языков.

Чтобы перемещаться по списку языков, повторно нажимайте кнопку [AUDIO].

После выбора языка, информация на дисплее исчезнет автоматически через 3 секунды.

## Управление субтитрами

Обычно субтитры отключены.

Примечание:

Для некоторых дисков DVD изменить язык субтитров можно только через меню диска   .

- Чтобы включить субтитры, нажмите кнопку [SUBTITLE].

- На дисплее появится номер и название выбранного языка, а также общее количество языков, на которых доступны субтитры.

- Если на диске записаны субтитры на нескольких языках, повторно нажимайте кнопку [SUBTITLE], чтобы перемещаться по списку языков.

После выбора языка субтитров, информация на дисплее исчезнет автоматически через 3 секунды.

## Повтор глав и заголовков

Для повторного воспроизведения главы или заголовка во время воспроизведения повторным нажатием кнопки [REPEAT] выберите один из параметров повтора:

Chapter – повтор текущий главы

Title – повтор текущего заголовка

All – повтор всех глав и заголовков

Off – возврат в обычный режим

## Повтор выбранного отрезка

Чтобы задать повторное воспроизведение вашего любимого отрезка диска, нужно отметить его начало и конец.

  - Включите воспроизведение диска.

  - Чтобы отметить начало нужного отрезка (А), нажмите кнопку [A-B].

  - Чтобы отметить конец отрезка, нажмите кнопку  [A-B] еще раз.

Чтобы включить повторное воспроизведение, нажмите кнопку  [A-B] на ПДУ.

## выбор угла зрения

Примечание:

На некоторых дисках DVD могут быть записаны различные ракурсы воспроизведения. В этом случае на коробке должен быть значок .

- Чтобы просмотреть доступные углы нажимайте кнопку [ANGLE] на ПДУ во время воспроизведения.

На дисплее будет отображаться номер выбранного угла и общее число углов зрения, под которыми можно просматривать запись на данном DVD-диске.

- Чтобы изменить угол зрения, нажмите кнопку [ANGLE] еще раз.

- Для возврата в обычный режим воспроизведения нажмите кнопку [ANGLE].

## Увеличение изображения

Чтобы приблизить (увеличить) изображение во время просмотра DVD, нажмите кнопку [ZOOM].

При каждом нажатии размер изображения изменяется в следующем порядке: 2х, 3х, 4х, 1/2х, 1/4х, обычный размер.

При просмотре фотографий с диска нажмите кнопку [ZOOM] на ПДУ, а затем при помощи кнопок [(], [(] выберите параметр зуммера (2х, 3х, 4х, 1/2х, 1/4х, обычный размер).

## Настройка качества изображения

- Нажмите и удерживайте кнопку [MENU] на ПДУ более 1 секунды. На дисплее появится меню управления.

- Нажмите кнопку [MENU] еще раз, чтобы выбрать одну из следующих опций:

Contrast [Контраст] – Brightness [Яркость] – Color [Цветовой спектр] – Tint [Интенсивность цвета в режима NTSC] – Wide Screen [Широкоформатный экран] - Reset [Сброс всех настроек]

- Используйте кнопки [<], [>] ПДУ, чтобы произвести настройку выбранной опции.

Воспроизведение компакт-дисков

Во время проигрывания CD на экране автоматически появляется информация, на которой отображается номер текущего трека, время трека, общее время и текущее время проигрывания.

Кнопка [DISPLAY] на ПДУ  включает экранную информацию и при последующих нажатиях изменяет вид отображения.

Кнопка [REPEAT] на ПДУ  переключает режим  повтора: повторение трека/повторение всех треков/отключено.

## Повтор выбранного отрезка

Чтобы задать повторное воспроизведение вашего любимого отрезка диска, нужно отметить его начало и конец.

- Включите воспроизведение диска.

- Чтобы отметить начало нужного отрезка (А), нажмите кнопку [A-B].

- Чтобы отметить конец отрезка, нажмите кнопку  [A-B] еще раз.

Чтобы включить повторное воспроизведение, нажмите кнопку  [A-B] на ПДУ.

Для выхода из режима повтора нажмите кнопку  [A-B] на ПДУ.

Воспроизведение дисков МР3

Во время проигрывания дисков с МР3-записями на экране автоматически появляется панель навигации по папкам и файлам диска.

- Для выбора папки и трека нажмите [DISPLAY], на дисплее отобразится структура папок.

- Затем при помощи кнопок [^] и [v] выберите нужную папку и нажмите [ENTER].

- Для проигрывания файла при помощи кнопок [^] и [v] выберите нужный файл и нажмите [ENTER].

- Чтобы воспроизвести следующий трек, нажмите [(], предыдущий -  [(].

- Кнопка [REPEAT] на ПДУ  переключает режим  повтора: повторение трека/повторение всех треков папки/отключено.

## Комплектация

- Монитор OHM1075/1575VD

- Пульт дистанционного управления с батарейкой

- Кабель Audio/Video с разъемами  RCA

- Монтажная скоба

- Винты для крепления  монитора

- Монтажная резиновая прокладка

- 2 пары наушников с 4 батарейками ААА

# Уход за прибором

- Очистка корпуса

Аккуратно сотрите грязь мягкой сухой тканью. Не применяйте бензин, стеклоочиститель, автомобильные очистители и т. п., так как они могут повредить корпус или вызвать смывание краски. Кроме того, при длительном контакте с корпусом резиновых или пластмассовых инструментов на нем могут образоваться пятна.

- Очистка ЖК панели

ЖК панель имеет свойство притягивать пыль, поэтому регулярно протирайте ее сухой тканью. Поверхность легко поцарапать, поэтому не прикасайтесь к ней твердыми предметами.

# Технические характеристики

Электропитание: 	12В постоянного тока (10-16В), отрицательное 			заземление

Энергопотребление:	1,8-2А

Рабочая температура:	от -5 до 55°

Видео система:		Auto, NTSC или PAL

Размер экрана по диагонали:	OHM1075VD – 10,2”, OHM1575VD – 15,4”

Разрешение экрана:	OHM1075VD – 800x480,

OHM1575VD – 1280x800

Вес:		2,25кг

Параметры входного видеосигнала:  1В / 75Ом

Примечание:

Технические характеристики и оформление аппарата могут изменяться с целью внесения усовершенствований без предварительного уведомления.

# Text boxes

отверстие для шурупа

[ANGLE]

[ZOOM]

[REPEAT]

[TITLE]

[(]

[SUBTITLE]

[MENU]

[VOL]

[(]

[(]

DISPLAY

[GOTO]

[EJECT]

[MUTE]

[SETUP]

RELEASE

[(]

[(]

[(]

[((]

[(]

плафон

инфракрасный приемник

Выключатель плафона

[(]

[(]

(A/V

[(] (MENU)

[(]

плафон

Вставляйте диск наклейкой вверх

отверстие для шурупа

RESET

выключатель ЖК-дисплея

отверстие для шурупа

индикатор питания

регулятор громкости

переключатель питания

[POWER]

0-9

[(]

[((]

[AUDIO]

[<], [>], [^], [v]

[(]

[RANDOM]

[A-B]

[SOURCE]

[RETURN]